Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

ДОПОЛНЕНИЯ

первый квартал  2012 года

2.1 Поверхностные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |  | 1.2.1.262-0053 22.03.2012 | ГОСТ 27384-2002. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств | 01.09.2003 Взамен ГОСТ 27384-87 | Разработан ВНИИстандарт РФ |
| Элементы: |  | 22.03.2012 | СТБ ISO 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно – эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) | 01.07.2011 Взамен СТБ ИСО 11885-2002 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» |
| Серебро |  | 1.2.1.35-0010 | -- |  |  |
| Алюминий |  | 1.2.1.14-0010 | Повторяемость- 4,35 мкг/л Воспроизводимость- 15,0 мкг/л |  |  |
| Мышьяк |  | 1.2.1.15-0010 | Повторяемость- 4,83 мкг/л Воспроизводимость- 9,25 мкг/л |  |  |
| Бор |  | 1.2.1.16-0010 | Повторяемость- 1,63 мкг/л Воспроизводимость- 4,54 мкг/л |  |  |
| Барий |  | 1.2.1.17-0010 | Повторяемость- 6,88 мкг/л Воспроизводимость- 17,8 мкг/л |  |  |
| Бериллий |  | 1.2.1.18-0010 | -- |  |  |
| Висмут |  | 1.2.1.19-0010 | -- |  |  |
| Кальций |  | 1.2.1.20-0010 | Повторяемость- 412 мкг/л Воспроизводимость- 1 960 мкг/л |  |  |
| Кадмий |  | 1.2.1.21-0010 | Повторяемость- 0,37 мкг/л Воспроизводимость- 1,18 мкг/л |  |  |
| Кобальт |  | 1.2.1.22-0010 | Повторяемость- 0,50 мкг/л Воспроизводимость- 1,14 мкг/л |  |  |
| Хром |  | 1.2.1.23-0010 | Повторяемость- 0,62 мкг/л Воспроизводимость- 1,75мкг/л |  |  |
| Медь |  | 1.2.1.24-0010 | Повторяемость- 9,31 мкг/л Воспроизводимость- 31,1 мкг/л |  |  |
| Железо |  | 1.2.1.25-0010 | Повторяемость- 5,69 мкг/л Воспроизводимость- 14,6 мкг/л |  |  |
| Галлий |  | 1.2.1.129-0010 | -- |  |  |
| Индий |  | 1.2.1.134-0010 | -- |  |  |
| Калий |  | 1.2.1.26-0010 | Повторяемость- 68,9 мкг/л Воспроизводимость- 222 мкг/л |  |  |
| Литий |  | 1.2.1.27-0010 | Повторяемость- 4,41 мкг/л Воспроизводимость- 13,3 мкг/л |  |  |
| Магний |  | 1.2.1.28-0010 | Повторяемость- 89 мкг/л Воспроизводимость- 292 мкг/л |  |  |
| Марганец |  | 1.2.1.29-0010 | Повторяемость- 2,18 мкг/л Воспроизводимость- 5,96 мкг/л |  |  |
| Молибден |  | 1.2.1.30-0010 | -- |  |  |
| Натрий |  | 1.2.1.31-0010 | Повторяемость- 1 013 мкг/л Воспроизводимость- 2 379 мкг/л |  |  |
| Никель |  | 1.2.1.32-0010 | Повторяемость- 1,44 мкг/л Воспроизводимость- 334 мкг/л |  |  |
| Фосфор |  | 1.2.1.33-0010 | Повторяемость- 20,0 мкг/л Воспроизводимость- 67,2 мкг/л |  |  |
| Свинец |  | 1.2.1.34-0010 | Повторяемость- 1,97 мкг/л Воспроизводимость- 5,30 мкг/л |  |  |
| Сера |  | 1.2.1.265-0010 | Повторяемость- 245 мкг/л Воспроизводимость- 605 мкг/л |  |  |
| Сурьма |  | 1.2.1.36-0010 | -- |  |  |
| Селен |  | 1.2.1.37-0010 | -- |  |  |
| Кремний |  | 1.2.1.38-0010 | Повторяемость-66,6 мкг/л Воспроизводимость- 145 мкг/л |  |  |
| Олово |  | 1.2.1.39-0010 | -- |  |  |
| Стронций |  | 1.2.1.40-0010 | Повторяемость- 8,23 мкг/л Воспроизводимость- 16,8 мкг/л |  |  |
| Титан |  | 1.2.1.41-0010 | -- |  |  |
| Ванадий |  | 1.2.1.42-0010 | -- |  |  |
| Вольфрам |  | 1.2.1.43-0010 | -- |  |  |
| Цинк |  | 1.2.1.44-0010 | Повторяемость- 2,76 мкг/л Воспроизводимость- 9,15 мкг/л |  |  |
| Цирконий |  | 1.2.1.45-0010 | -- |  |  |
| Полевые методы анализа |  | 1.2.1.343-0058 22.03.2012 | ГОСТ 24902-81. Вода хозяйственно- питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа | 01.01.1983 | Разработан и внесён Министерством геологии СССР |
| Контроль качества испытаний |  | 1.2.1.262-0091 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-19-2010 ISO/TS 13530:2009. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Руководство по аналитическому контролю при проведении химических и физико – химических испытаний воды | 01.07.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Центральный научно – исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» |
| Отбор проб |  | 1.2.1.12-0026 04.01.2012 | СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Отбор проб. Часть 6. Руководство по отбору проб из рек и иных водоемов | 01.01.2010 | Подготовлен и внесен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь |
| Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | 1.2.1.100-0092 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение показателя химического потребления кислорода. Метод с использованием термостойких реакционных пробирок | 01.07.2010 | Подготовлен и внесен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь |
| Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) |  | 1.2.1.101-0093 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПКn). Часть 1. Метод с разбавлением и добавлением аллилтиомочевины Д -- 3 - 6 000 мг О2/л | 01.01.2012 | Подготовлен Республиканским унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) |  | 1.2.1.101-0094 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПКn). Часть 2. Метод без разбавления проб Д -- 0,5-6 мг О2/л Повторяемость- 0,22 О2/л Воспроизводимость- 0,34 О2/л | 01.01.2012 | Подготовлен Республиканским унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Подготовка проб |  | 1.2.1.85-0098 23.03.2012 | СТБ ISO 15587-1-2010. Качество воды. Методы разложения для определения некоторых элементов в воде. Часть 1. Разложение царской водкой | 01.01.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» |
| Анионы: |  | 29.03.2012 | СТБ ISO 10304-1-2011.Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов | 01.07.2011 | Подготовлен научно – производ-ственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Бромиды |  | 1.2.1.1- 0029 | Нижняя граница диапазона ≥0,05 мг/л |  |  |
| Хлориды |  | 1.2.1.43-0029 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость-2,1% Воспроизводимость-7,5% |  |  |
| Фториды |  | 1.2.1.48-0029 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость-2,0% Воспроизводимость-19,0% |  |  |
| Нитраты |  | 1.2.1.45-0029 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость-2,0% Воспроизводимость-19,0% |  |  |
| Нитриты |  | 1.2.1.47-0029 | Нижняя граница диапазона ≥0,05 мг/л |  |  |
| Фосфаты |  | 1.2.1.243-0029 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л |  |  |
| Сульфаты |  | 1.2.1.44-0029 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость-7,6% Воспроизводимость-2,3% |  |  |
| Анионы: |  | 29.03.2012 | СТБ ISO 10304-3-2011. Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов и тиосульфатов | 01.07.2011 | Подготовлен научно – производ-ственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Хроматы |  | 1.2.1.239-0030 | Диапазон 0,05-50 мг/л |  |  |
| Йодиды |  | 1.2.1.240-0030 | Диапазон 0,1-50 мг/л |  |  |
| Сульфиты |  | 1.2.1.241-0030 | Диапазон 0,1-50 мг/л или 0,5-50 мг/л (зависит от детектора) |  |  |
| Тиоцианаты |  | 1.2.1.242-0030 | Диапазон 0,1-50 мг/л |  |  |
| Тиосульфаты |  | 1.2.1.243-0030 | Диапазон 0,1-50 мг/л |  |  |
| Отбор проб |  | 1.2.1.12-0057 22.03.2012 | СТБ 17.13.05-18-2010/ISO 5667-12:1995. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Отбор проб. Часть 12. Руководство по отбору проб донных отложений | 01.07.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Центральный научно – исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» |
| Элементы: |  | 22.03.2012 | СТБ ISO 15586-2011. Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно - абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи | 01.07.2011 | Подготовлен научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Серебро |  | 1.2.1.111-0036 | Предел обнаружения- 0,2 мкг/л Повторяемость- 14,0% Воспроизводимость- 69,0% |  |  |
| Алюминий |  | 1.2.1.112-0036 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 14,2% Воспроизводимость- 46,2% |  |  |
| Мышьяк |  | 1.2.1.176-0036 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 7,4% Воспроизводимость- 35,9% |  |  |
| Кадмий |  | 1.2.1.120-0036 | Предел обнаружения- 0,1 мкг/л Повторяемость- 3,5% Воспроизводимость- 27,5% |  |  |
| Кобальт |  | 1.2.1.122-0036 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 9,0% Воспроизводимость- 32,9% |  |  |
| Хром |  | 1.2.1.123-0036 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 7,5% Воспроизводимость- 40,5% |  |  |
| Железо |  | 1.2.1.25-0036 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 9,0% Воспроизводимость- 33,0% |  |  |
| Марганец |  | 1.2.1.141-0036 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 4,4% Воспроизводимость- 30,0% |  |  |
| Молибден |  | 1.2.1.142-0036 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 11,5% Воспроизводимость- 88,4% |  |  |
| Никель |  | 1.2.1.145-0036 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 11,7% Воспроизводимость- 27,5% |  |  |
| Свинец |  | 1.2.1.147-0036 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 8,5% Воспроизводимость- 36,9% |  |  |
| Сурьма |  | 1.2.1.155-0036 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 4,9% Воспроизводимость- 21,2% |  |  |
| Селен |  | 1.2.1.157-0036 | Предел обнаружения- 2,0 мкг/л Повторяемость- 9,8% Воспроизводимость- 39,5% |  |  |
| Таллий |  | 1.2.1.164-0036 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 6,6% Воспроизводимость- 40,7% |  |  |
| Ванадий |  | 1.2.1.167-0036 | Предел обнаружения- 2,0 мкг/л Повторяемость- 8,4% Воспроизводимость- 56,4% |  |  |
| Цинк |  | 1.2.1.171-0036 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 10,8% Воспроизводимость- 47,6% |  |  |
| Мутность (прозрачность) |  | 1.2.1.191-0099 05.04.2012 | СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение мутности (прозрачности) | 01.07.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Центральный научно – исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» |
| Сухой остаток |  | 2.2.1.190-0065 03.02.2012 | МВИ.МН 4218-2012. Методика выполнения измерений концентрации сухого остатка (минерализации) гравиметрическим методом Д- от 50 до 50000 мг/дм3 Повторяемость- 0.043∙С мг/дм3 Воспроизводимость- 0.057∙С мг/дм3 | 03.02.2012 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |

2.2 Сточные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |  | 1.2.2.221-0046 22.03.2012 | ГОСТ 27384-2002. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств | 01.09.2003 Взамен ГОСТ 27384-87 | Разработан ВНИИстандарт РФ |
| Элементы: |  | 22.03.2012 | СТБ ISO 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно – эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) | 01.07.2011 Взамен СТБ ИСО 11885-2002 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» |
| Серебро |  | 1.2.2.11-0008 | -- |  |  |
| Алюминий |  | 1.2.2.12-0008 | Повторяемость- 15,9 мкг/л Воспроизводимость- 53,0 мкг/л |  |  |
| Мышьяк |  | 1.2.2.13-0008 | Повторяемость- 5,87 мкг/л Воспроизводимость- 13,7 мкг/л |  |  |
| Бор |  | 1.2.2.14-0008 | Повторяемость- 14,9 мкг/л Воспроизводимость- 33,2 мкг/л |  |  |
| Барий |  | 1.2.2.15-0008 | Повторяемость- 10,3 мкг/л Воспроизводимость- 29,6 мкг/л |  |  |
| Бериллий |  | 1.2.2.16-0008 | -- |  |  |
| Висмут |  | 1.2.2.17-0008 | -- |  |  |
| Кальций |  | 1.2.2.18-0008 | Повторяемость- 1056 мкг/л Воспроизводимость- 3 175 мкг/л |  |  |
| Кадмий |  | 1.2.2.19-0008 | Повторяемость- 1,64 мкг/л Воспроизводимость- 3,82 мкг/л |  |  |
| Кобальт |  | 1.2.2.20-0008 | Повторяемость- 1,19 мкг/л Воспроизводимость- 4,19 мкг/л |  |  |
| Хром |  | 1.2.2.21-0008 | Повторяемость- 3,28 мкг/л Воспроизводимость- 5,46 мкг/л |  |  |
| Медь |  | 1.2.2.22-0008 | Повторяемость- 27,7 мкг/л Воспроизводимость- 86,4 мкг/л |  |  |
| Железо |  | 1.2.1.23-0008 | Повторяемость- 14,8 мкг/л Воспроизводимость- 47,9 мкг/л |  |  |
| Галлий |  | 1.2.2.111-0008 | -- |  |  |
| Индий |  | 1.2.2.116-0008 | -- |  |  |
| Калий |  | 1.2.2.24-0008 | Повторяемость- 331 мкг/л Воспроизводимость- 1 474 мкг/л |  |  |
| Литий |  | 1.2.2.25-0008 | Повторяемость- 6,35 мкг/л Воспроизводимость- 36,0 мкг/л |  |  |
| Магний |  | 1.2.2.26-0008 | Повторяемость- 238 мкг/л Воспроизводимость- 763 мкг/л |  |  |
| Марганец |  | 1.2.1.27-0008 | Повторяемость- 6,21 мкг/л Воспроизводимость- 29,21 мкг/л |  |  |
| Молибден |  | 1.2.2.28-0008 | -- |  |  |
| Натрий |  | 1.2.2.29-0008 | Повторяемость- 1 630 мкг/л Воспроизводимость- 6 746 мкг/л |  |  |
| Никель |  | 1.2.2.30-0008 | Повторяемость- 3,00 мкг/л Воспроизводимость- 9,78 мкг/л |  |  |
| Фосфор |  | 1.2.2.31-0008 | Повторяемость- 35,8 мкг/л Воспроизводимость- 116 мкг/л |  |  |
| Свинец |  | 1.2.2.32-0008 | Повторяемость- 4,27 мкг/л Воспроизводимость- 10,5 мкг/л |  |  |
| Сера |  | 1.2.2.33-0008 | Повторяемость- 93 мкг/л Воспроизводимость- 2 700 мкг/л |  |  |
| Сурьма |  | 1.2.2.34-0008 | -- |  |  |
| Селен |  | 1.2.2.35-0008 | -- |  |  |
| Кремний |  | 1.2.2.36-0008 | Повторяемость-135 мкг/л Воспроизводимость-502 мкг/л |  |  |
| Олово |  | 1.2.2.37-0008 | -- |  |  |
| Стронций |  | 1.2.2.38-0008 | Повторяемость- 9,61 мкг/л Воспроизводимость- 34,4 мкг/л |  |  |
| Титан |  | 1.2.2.39-0008 | -- |  |  |
| Ванадий |  | 1.2.2.40-0008 | -- |  |  |
| Вольфрам |  | 1.2.2.41-0008 | -- |  |  |
| Цинк |  | 1.2.2.42-0008 | Повторяемость- 29,6 мкг/л Воспроизводимость- 71,2 мкг/л |  |  |
| Цирконий |  | 1.2.2.43-0008 | -- |  |  |
| Контроль качества испытаний |  | 1.2.1.204-0023 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-19-2010 ISO/TS 13530:2009. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Руководство по аналитическому контролю при проведении химических и физико – химических испытаний воды | 01.07.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Центральный научно – исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» |
| Мутность (прозрачность) |  | 1.2.2.222-0047 05.04.2012 | СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение мутности (прозрачности) | 01.07.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Центральный научно – исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» |
| Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | 1.2.2.227-0101 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение показателя химического потребления кислорода. Метод с использованием термостойких реакционных пробирок | 01.07.2010 | Подготовлен и внесен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь |
| Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) |  | 1.2.2.230-0055 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПКn). Часть 1. Метод с разбавлением и добавлением аллилтиомочевины Д -- 3 - 6 000 мг О2/л Воспроизводимость- 22 О2/л | 01.01.2012 | Подготовлен Республиканским унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) |  | 1.2.2.231-0056 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПКn). Часть 2. Метод без разбавления проб Д -- 0,5-6 мг О2/л | 01.01.2012 | Подготовлен Республиканским унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Подготовка проб |  | 1.2.2.85-0051 23.03.2012 | СТБ ISO 15587-1-2010. Качество воды. Методы разложения для определения некоторых элементов в воде. Часть 1. Разложение царской водкой | 01.01.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» |
| Анионы: |  | 29.03.2012 | СТБ ISO 10304-1-2011.Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов | 01.07.2011 | Подготовлен научно – производ-ственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Бромиды |  | 1.2.2.17- 0098 | Нижняя граница диапазона ≥0,05 мг/л Повторяемость- 3,5% Воспроизводимость- 14,0% |  |  |
| Хлориды |  | 1.2.2.19-0098 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость- 2,5% Воспроизводимость- 9,3% |  |  |
| Фториды |  | 1.2.2.20-0098 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л |  |  |
| Нитраты |  | 1.2.2.22-0098 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость- 4,5% Воспроизводимость- 23,3% |  |  |
| Нитриты |  | 1.2.2.75-0098 | Нижняя граница диапазона ≥0,05 мг/л Повторяемость- 9,1% Воспроизводимость- 25,1% |  |  |
| Фосфаты |  | 1.2.2.82-0098 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость- 5,4% Воспроизводимость- 18,9% |  |  |
| Сульфаты |  | 1.2.2.87-0098 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость- 2,6% Воспроизводимость- 6,1% |  |  |
| Анионы: |  | 29.03.2012 | СТБ ISO 10304-3-2011. Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов и тиосульфатов | 01.07.2011 | Подготовлен научно – производ-ственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Хроматы |  | 1.2.2.222-0100 | Диапазон 0,05-50 мг/л Повторяемость- 6,29% Воспроизводимость- 8,95% |  |  |
| Йодиды |  | 1.2.2.223-0100 | Диапазон 0,1-50 мг/л Повторяемость- 4,89% Воспроизводимость- 7,51% |  |  |
| Сульфиты |  | 1.2.2.224-0100 | Диапазон 0,1-50 мг/л или 0,5-50 мг/л (зависит от детектора) Повторяемость- 4,54% Воспроизводимость- 16,1% |  |  |
| Тиоцианаты |  | 1.2.2.225-0100 | Диапазон 0,1-50 мг/л Повторяемость- 2,65% Воспроизводимость- 5,56% |  |  |
| Тиосульфаты |  | 1.2.2.226-0100 | Диапазон 0,1-50 мг/л Повторяемость- 3,89% Воспроизводимость- 6,72% |  |  |
| Отбор проб |  | 1.2.2.10-0050 22.03.2012 | СТБ 17.13.05-18-2010/ISO 5667-12:1995. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Отбор проб. Часть 12. Руководство по отбору проб донных отложений | 01.07.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Центральный научно – исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» |
| Элементы: |  | 22.03.2012 | СТБ ISO 15586-2011. Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно - абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи | 01.07.2011 | Подготовлен научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Серебро |  | 1.2.2.93-0095 | Предел обнаружения- 0,2 мкг/л Повторяемость- 14,0% Воспроизводимость- 69,0% |  |  |
| Алюминий |  | 1.2.2..94-0095 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 14,2% Воспроизводимость- 46,2% |  |  |
| Мышьяк |  | 1.2.2.95-0095 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 7,4% Воспроизводимость- 35,9% |  |  |
| Кадмий |  | 1.2.2.102-0095 | Предел обнаружения- 0,1 мкг/л Повторяемость- 3,5% Воспроизводимость- 27,5% |  |  |
| Кобальт |  | 1.2.2.104-0095 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 9,0% Воспроизводимость- 32,9% |  |  |
| Хром |  | 1.2.2.105-0095 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 7,5% Воспроизводимость- 40,5% |  |  |
| Железо |  | 1.2.2.23-0095 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 9,0% Воспроизводимость- 33,0% |  |  |
| Марганец |  | 1.2.2.27-0095 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 4,4% Воспроизводимость- 30,0% |  |  |
| Молибден |  | 1.2.2.124-0095 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 11,5% Воспроизводимость- 88,4% |  |  |
| Никель |  | 1.2.2.127-0095 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 11,7% Воспроизводимость- 27,5% |  |  |
| Свинец |  | 1.2.2.129-0095 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 8,5% Воспроизводимость- 36,9% |  |  |
| Сурьма |  | 1.2.2.137-0095 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 4,9% Воспроизводимость- 21,2% |  |  |
| Селен |  | 1.2.2.139-0095 | Предел обнаружения- 2,0 мкг/л Повторяемость- 9,8% Воспроизводимость- 39,5% |  |  |
| Таллий |  | 1.2.2.147-0095 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 6,6% Воспроизводимость- 40,7% |  |  |
| Ванадий |  | 1.2.2.149-0095 | Предел обнаружения- 2,0 мкг/л Повторяемость- 8,4% Воспроизводимость- 56,4% |  |  |
| Цинк |  | 1.2.2.153-0095 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 10,8% Воспроизводимость- 47,6% |  |  |
| Сухой остаток |  | 2.2.2.230-0097 03.02.2012 | МВИ.МН 4218-2012. Методика выполнения измерений концентрации сухого остатка (минерализации) гравиметрическим методом Д- от 50 до 50000 мг/дм3 Повторяемость- 0,043∙С мг/дм3 Воспроизводимость- 0,057∙С мг/дм3 | 03.02.2012 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |

2.3 Подземные воды

| Показатели качества воды |  | 1.2.3.367-0104 22.03.2012 | ГОСТ 27384-2002. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств | 01.09.2003 Взамен ГОСТ 27384-87 | Разработан ВНИИстандарт РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элементы: |  | 22.03.2012 | СТБ ISO 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно – эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) | 01.07.2011 Взамен СТБ ИСО 11885-2002 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» |
| Серебро |  | 1.2.3.116-0042 | -- |  |  |
| Алюминий |  | 1.2.3.117-0042 | Повторяемость- 3,4 мкг/л Воспроизводимость- 11,8 мкг/л |  |  |
| Мышьяк |  | 1.2.3.118-0042 | Повторяемость- 3,68 мкг/л Воспроизводимость- 5,41 мкг/л |  |  |
| Бор |  | 1.2.3.119-0042 | Повторяемость- 2,23 мкг/л Воспроизводимость- 5,21 мкг/л |  |  |
| Барий |  | 1.2.3.120-0042 | Повторяемость- 7,1 мкг/л Воспроизводимость- 12,7 мкг/л |  |  |
| Бериллий |  | 1.2.3.121-0042 | -- |  |  |
| Висмут |  | 1.2.3.122-0042 | -- |  |  |
| Кальций |  | 1.2.3.123-0042 | Повторяемость- 1 476 мкг/л Воспроизводимость- 3 806 мкг/л |  |  |
| Кадмий |  | 1.2.3.124-0042 | Повторяемость- 0,24 мкг/л Воспроизводимость- 0,75 мкг/л |  |  |
| Кобальт |  | 1.2.3.125-0042 | Повторяемость- 0,49 мкг/л Воспроизводимость- 0.87 мкг/л |  |  |
| Хром |  | 1.2.3.126-0042 | Повторяемость- 0,51 мкг/л Воспроизводимость- 1,45 мкг/л |  |  |
| Медь |  | 1.2.3.127-0042 | Повторяемость- 7,9 мкг/л Воспроизводимость- 23,7 мкг/л |  |  |
| Железо |  | 1.2.3.128-0042 | Повторяемость- 3,39 мкг/л Воспроизводимость- 9,18 мкг/л |  |  |
| Галлий |  | 1.2.3.244-0042 | -- |  |  |
| Индий |  | 1.2.3.249-0042 | -- |  |  |
| Калий |  | 1.2.3.129-0042 | Повторяемость- 126,6 мкг/л Воспроизводимость- 317,1 мкг/л |  |  |
| Литий |  | 1.2.3.130-0042 | Повторяемость- 3,3 мкг/л Воспроизводимость- 14,3 мкг/л |  |  |
| Магний |  | 1.2.3.131-0042 | Повторяемость- 122,5 мкг/л Воспроизводимость- 266,3 мкг/л |  |  |
| Марганец |  | 1.2.3.132-0042 | Повторяемость- 0,91 мкг/л Воспроизводимость- 2,52 мкг/л |  |  |
| Молибден |  | 1.2.3.133-0042 | -- |  |  |
| Натрий |  | 1.2.3.134-0042 | Повторяемость- 777 мкг/л Воспроизводимость- 2 374 мкг/л |  |  |
| Никель |  | 1.2.3.135-0042 | Повторяемость- 0,99 мкг/л Воспроизводимость- 1,91 мкг/л |  |  |
| Фосфор |  | 1.2.3.136-0042 | Повторяемость- 11,5 мкг/л Воспроизводимость- 60,4 мкг/л |  |  |
| Свинец |  | 1.2.3.137-0042 | Повторяемость- 1,50 мкг/л Воспроизводимость- 2,91 мкг/л |  |  |
| Сера |  | 1.2.3.138-0042 | Повторяемость- 398 мкг/л Воспроизводимость- 895 мкг/л |  |  |
| Сурьма |  | 1.2.3.139-0042 | -- |  |  |
| Селен |  | 1.2.3.140-0042 | -- |  |  |
| Кремний |  | 1.2.3.141-0042 | Повторяемость-76,2 мкг/л Воспроизводимость- 154 мкг/л |  |  |
| Олово |  | 1.2.3.142-0042 | -- |  |  |
| Стронций |  | 1.2.3.143-0042 | Повторяемость- 7,8 мкг/л Воспроизводимость- 21,7 мкг/л |  |  |
| Титан |  | 1.2.3.144-0042 | -- |  |  |
| Ванадий |  | 1.2.3.145-0042 | -- |  |  |
| Вольфрам |  | 1.2.3.146-0042 | -- |  |  |
| Цинк |  | 1.2.3.147-0042 | Повторяемость- 2,3 мкг/л Воспроизводимость- 6,1 мкг/л |  |  |
| Цирконий |  | 1.2.3.148-0042 | -- |  |  |
| Полевые методы анализа |  | 1.2.3.367-0106 22.03.2012 | ГОСТ 24902-81. Вода хозяйственно- питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа | 01.01.1983 | Разработан и внесён Министерством геологии СССР |
| Контроль качества испытаний |  | 1.2.3.245-0036 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-19-2010 ISO/TS 13530:2009. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Руководство по аналитическому контролю при проведении химических и физико – химических испытаний воды | 01.07.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Центральный научно – исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» |
| Мутность (прозрачность) |  | 1.2.3.21-0110 05.04.2012 | СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение мутности (прозрачности) | 01.07.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Центральный научно – исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» |
| Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | 1.2.3.158-0112 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-11-2009/ ISO 15705:2002 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение показателя химического потребления кислорода. Метод с использованием термостойких реакционных пробирок | 01.07.2010 | Подготовлен и внесен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь |
| Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) |  | 1.2.3.373-0107 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПКn). Часть 1. Метод с разбавлением и добавлением аллилтиомочевины Д -- 3 - 6 000 мг О2/л | 01.01.2012 | Подготовлен Республиканским унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) |  | 1.2.3.373-0108 29.03.2012 | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение биохимического потребления кислорода после n дней (БПКn). Часть 2. Метод без разбавления проб Д -- 0,5-6 мг О2/л | 01.01.2012 | Подготовлен Республиканским унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Подготовка проб |  | 1.2.3.85-0010 23.03.2012 | СТБ ISO 15587-1-2010. Качество воды. Методы разложения для определения некоторых элементов в воде. Часть 1. Разложение царской водкой | 01.01.2011 | Подготовлен республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» |
| Анионы: |  | 29.03.2012 | СТБ ISO 10304-1-2011.Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов | 01.07.2011 | Подготовлен научно – производ-ственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Бромиды |  | 1.2.3.1- 0104 | Нижняя граница диапазона ≥0,05 мг/л Повторяемость- 5,7% Воспроизводимость- 10,6% |  |  |
| Хлориды |  | 1.2.3.25-0104 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость- 1,9% Воспроизводимость- 4,8% |  |  |
| Фториды |  | 1.2.3.26-0104 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость- 4,1% Воспроизводимость- 9,1% |  |  |
| Нитраты |  | 1.2.3.28-0104 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость- 2,8% Воспроизводимость- 18,2% |  |  |
| Нитриты |  | 1.2.3.39-0104 | Нижняя граница диапазона ≥0,05 мг/л Повторяемость- 3,5% Воспроизводимость- 8,0% |  |  |
| Фосфаты |  | 1.2.3.44-0104 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость- 10,8% Воспроизводимость- 36,5% |  |  |
| Сульфаты |  | 1.2.3.49-0104 | Нижняя граница диапазона ≥0,01 мг/л Повторяемость- 1,6% Воспроизводимость- 4,8% |  |  |
| Анионы: |  | 29.03.2012 | СТБ ISO 10304-3-2011. Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 3. Определение хроматов, йодидов, сульфитов, тиоцианатов и тиосульфатов | 01.07.2011 | Подготовлен научно – производ-ственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Хроматы |  | 1.2.3.153-0111 | Диапазон 0,05-50 мг/л |  |  |
| Йодиды |  | 1.2.3.154-0111 | Диапазон 0,1-50 мг/л |  |  |
| Сульфиты |  | 1.2.3.155-0111 | Диапазон 0,1-50 мг/л или 0,5-50 мг/л (зависит от детектора) |  |  |
| Тиоцианаты |  | 1.2.3.156-0111 | Диапазон 0,1-50 мг/л |  |  |
| Тиосульфаты |  | 1.2.3.157-0111 | Диапазон 0,1-50 мг/л |  |  |
| Отбор проб |  | 1.2.3.20-0061 05.04.2012 | СТБ ISO 5667-11-2011. Качество воды. Отбор проб. Часть 11. Руководство по отбору проб подземных вод | 01.07.2011 Взамен СТБ ИСО 5667-11-2006, СТБ ИСО 5667-18-2006 | Подготовлен научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Элементы: |  | 22.03.2012 | СТБ ISO 15586-2011. Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно - абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи | 01.07.2011 | Подготовлен научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Серебро |  | 1.2.3.226-0105 | Предел обнаружения- 0,2 мкг/л Повторяемость- 14,0% Воспроизводимость- 69,0% |  |  |
| Алюминий |  | 1.2.3.227-0105 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 14,2% Воспроизводимость- 46,2% |  |  |
| Мышьяк |  | 1.2.3.228-0105 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 7,4% Воспроизводимость- 35,9% |  |  |
| Кадмий |  | 1.2.3.235-0105 | Предел обнаружения- 0,1 мкг/л Повторяемость- 3,5% Воспроизводимость- 27,5% |  |  |
| Кобальт |  | 1.2.3.237-0105 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 9,0% Воспроизводимость- 32,9% |  |  |
| Хром |  | 1.2.3.238-0105 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 7,5% Воспроизводимость- 40,5% |  |  |
| Железо |  | 1.2.3.128-0105 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 9,0% Воспроизводимость- 33,0% |  |  |
| Марганец |  | 1.2.3.256-0105 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 4,4% Воспроизводимость- 30,0% |  |  |
| Молибден |  | 1.2.3.257-0105 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 11,5% Воспроизводимость- 88,4% |  |  |
| Никель |  | 1.2.3.260-0105 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 11,7% Воспроизводимость- 27,5% |  |  |
| Свинец |  | 1.2.3.262-0105 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 8,5% Воспроизводимость- 36,9% |  |  |
| Сурьма |  | 1.2.3.270-0105 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 4,9% Воспроизводимость- 21,2% |  |  |
| Селен |  | 1.2.3.272-0105 | Предел обнаружения- 2,0 мкг/л Повторяемость- 9,8% Воспроизводимость- 39,5% |  |  |
| Таллий |  | 1.2.3.279-0105 | Предел обнаружения- 1,0 мкг/л Повторяемость- 6,6% Воспроизводимость- 40,7% |  |  |
| Ванадий |  | 1.2.3.282-0105 | Предел обнаружения- 2,0 мкг/л Повторяемость- 8,4% Воспроизводимость- 56,4% |  |  |
| Цинк |  | 1.2.3.286-0105 | Предел обнаружения- 0,5 мкг/л Повторяемость- 10,8% Воспроизводимость- 47,6% |  |  |
| Сухой остаток |  | 2.2.3.179-0068 03.02.2012 | МВИ.МН 4218-2012. Методика выполнения измерений концентрации сухого остатка (минерализации) гравиметрическим методом Д- от 50 до 50000 мг/дм3 Повторяемость- 0,043∙С мг/дм3 Воспроизводимость- 0,057∙С мг/дм3 | 03.02.2012 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |

3.0 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитрат-ион |  | 1.3.0.34-0085 | СТБ 17.13.05-24-2011 /ISO/TS/ 14256-1:2003. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. качество почвы. Определение нитратов, нитритов и аммония в пробах почвы естественной влажности при экстракции раствором хлорида калия. Часть 1. Ручной (инструментальный) метод | 01.01.2012 | Подготовлен Республиканским унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |
| Нитрит-ион |  | 1.3.0.89-0085 |  |  |  |
| Аммоний-ион |  | 1.3.0.30-0085 10.04.2012 |  |  |  |
| Нефтепродукты (углеводороды С10-С40) |  | 1.3.0.90-0086 10.04.2012 | СТБ 17.13.05-21-2011 /ISO 16703:2004. Качество почвы. Определение содержания углеводородов в диапазоне С10-С40 методом газовой хроматографии | 01.07.2011 | Подготовлен государственным учреждением «Республиканский научно – практический центр гигиены» |

5.0 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымность |  | 1.5.0.431-0041 20.02.2012 | СТБ 2169-2011. Транспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжигания. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерения | 01.07.2012 с отменой на территории Республики Беларусь ГОСТ 21393-75 | Разработан научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |
| Оксид углерода Углеводороды |  | 1.5.0.64-0042 1.5.0.65-0042 20.02.2012 | СТБ 2170-2011. Транспортные средства, оснащенные двигателями с принудительным зажиганием. Выбросы загрязняющих веществ в отработавших газах. Нормы и методы измерения | 01.07.2012 с отменой на территории Республики Беларусь ГОСТ 17.2.2.03-87 | Разработан научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» |