3 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Поряд-ковый номер* и код по CAS | Регистра-ционный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д – диапазон измерения, П – погрешность метода измерений. Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрологическое обеспечение контроля загрязненности |  | 1.3.1-0001 | ГОСТ 17.0.0.02-79. Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения | 01.01.1982 | отменен 01.01.2013 |
| Отбор проб |  | 1.3.83-0047 | ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов | 01.07.2002 | Срок действия до 01.11.2016 Взамен ГОСТ 12071-2014 |
| Альдегиды |  | 2.3.0.117-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология»,2011. –С. 177-200 |
| Амины алифатические (в т.ч. нитрозоамины) |  | 2.3.0.118-0008 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Амины ароматические (в т.ч. нитрозоамины) |  | 2.3.0.119-0008 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромбензол | 108-86-1 | 2.3.0.53-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Бромдихлорметан | 75-27-4 | 2.3.0.54-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромметан | 74-83-9 | 2.3.0.55-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромоформ | 75-25-2 | 2.3.0.56-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 4-Бромфторбензол |  | 2.3.0.57-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Бромхлорметан | 74-97-5 | 2.3.0.58-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| втор-Бутилбензол |  | 2.3.0.59-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| н-Бутилбензол |  | 2.3.0.60-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| трет-Бутилбензол |  | 2.3.0.61-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Водородный показатель (рН) |  | 1.3.14-0011 | ГОСТ 26423-85. Почвы. Методы определений удельной электропроводности, рН и плотного остатка водной вытяжки П – ( 0,1 един. рН | 01.01.1986 | отменен 01.12.2015 |
| Гексахлорцикло-гексан (ГХЦГ), (, γ-изомеры | 21 | 3.1.3 3.2.3 3.1.4 3.2.4 | МВИ концентрации (-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, N-, N’-ДДТ, N-, N’-ДДЭ методом ГЖХ Д – 0,01-10 мг/кг П – до 50 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 245-269 |
| Гетероциклы ароматические (пиридины, хинолины) |  | 2.3.0.120-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| N-, N’-ДДТ, N-, N’-ДДЭ | 4 | 3.1.6 3.2.6 3.1.7 3.2.7 | МВИ концентрации (-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, N-, N’-ДДТ, N-, N’-ДДЭ, трифлуралина методом ГЖХ Для N-, N’-ДДТ: Д – 0,01-10 мг/кг П – 37 %; Для N-, N’-ДДЭ: Д – 0,05-10 мг/кг П – 40 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 245-269 |
| Дибромметан |  | 2.3.0.62-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. –С. 157-177 |
| Дибромхлорметан | 124-48-1 | 2.3.0.63-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дибром-3-хлорпропан |  | 2.3.0.64-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Дибромфторметан |  | 2.3.0.65-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дибромэтан |  | 2.3.0.66-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,4-Дифторбензол |  | 2.3.0.67-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дихлорбензол | 95-50-1 | 2.3.0.68-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,3-Дихлорбензол | 541-73-1 | 2.3.0.69-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 | 2.3.0.70-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Дихлордифтор-метан | 75-71-8 | 2.3.0.72-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | 2.3.0.73-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,3-Дихлорпропан | 142-28-9 | 2.3.0.74-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 2,2-Дихлорпропан |  | 2.3.0.75-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1-Дихлор-пропилен |  | 2.3.0.76-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| транс-1,3-Дихлор- пропилен |  | 2.3.0.77-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| цис-1,3-Дихлор-пропилен |  | 2.3.0.78-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 2,4-Дихлор-феноксиуксусная кислота (2,4-Д) | 7 | Д.3.1.1 Д.3.2.1 | МВИ концентрации 2,4-Д методом ГЖХ Д – 0,001-10 мг/кг П – 39 % |  | Методика выполнения измерений массовой доли 2,4-Д в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии. М.: ГК по Гидрометеорологии, 1990 г. |
| 1,1-Дихлорэтан | 75-34-3 | 2.3.0.80-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| 1,1-Дихлорэтилен | 75-35-4 | 2.3.0.81-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| транс-1,2-Дихлор-этилен | 156-60-5 | 2.3.0.82-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| цис-1,2-Дихлор-этилен | 156-59-2 | 2.3.0.83-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Изопропилбензол |  | 2.3.0.84-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0001 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. –С. 157-177 |
| н-Изопропил-толуол |  | 2.3.0.85-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Кадмий 1) |  | 3.1.9.3 3.2.10.3 3.3.8.3 3.4.8.3 | МВИ концентрации кадмия и свинца методом ААС с пламенной атомизацией Предел обнаружения – (для кадмия) 20-60нг/мл П – 10-15 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 266-269 |
|  |  | 3.1.9.4 3.2.10.4 3.3.8.4 3.4.8.4 | МВИ концентрации кадмия и свинца методом ААС с беспламенной атомизацией Предел обнаружения – 0,02-0,5нг/мл (для кадмия) П – 15 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. –Минск, Бел НИЦ «Экология»,2011. –С. 270-274 |
| Кетоны |  | 2.3.0.121-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Кобальт 2) | 88 7440-48-4 | 3.1.10 3.2.11 3.3.9 Д.3.3.3 Д.3.4.3 | МВИ концентрации подвижного кобальта фотометрическим методом с нитрозо-R-солью Д – 0,08-20 мг/кг П – 25 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 270-272 |
| Ксилолы (орто-, мета-, пара-изомеры) | 104 | 3.3.11 3.4.10 | МВИ концентрации о-, м-, п-ксилолов методом ГЖХ Д – 0,05-0,5 мг/кг П – 23 % |  | М.Т. Дмитриев, Н.И. Казнина и др. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989 г. – С. 341-343 |
| Ксилол (мета-изомер) |  | 2.3.0.86-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Ксилол (орто-изомер) | 95-47-6 | 2.3.0.87-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Ксилол (пара-изомер) | 106-42-3 | 2.3.0.88-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Марганец 2) | 89 7439-96-5 | 3.1.12 3.2.13 3.3.12 | МВИ концентрации подвижного марганца фотометрическим методом после окисления персульфатом аммония Д - 0,166-16,6 г/кг П – 25 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 273-274 |
| Медь 2) | 90 7440-50-8 | 3.1.14.1 3.2.15.1 3.3.14.1 | МВИ концентрации подвижных меди, никеля и цинка методом ААС Д – 2-25 мг/кг |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 275-277 |
| Метилен хлористый |  | 2.3.0.113-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011.–С. 157-177 |
| Нафталин | 300 91-20-3 | 2.3.0.89-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Нефтепродукты |  | 3.1.16 3.2.17 3.3.17 3.4.14 | МВИ концентрации нефтепродуктов методом ИК-спектроскопии Д – 50-20000 мг/кг П – 6,3-51 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 275-282 |
| Никель 2) | 91 7440-02-0 | 3.1.17 3.2.18 3.3.18 | МВИ концентрации подвижных меди, никеля и цинка методом ААС Д – 3,36-42 мг/кг П – 21 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 275-277 |
| Нитросоединения алифатические |  | 2.3.0.122-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Нитросоединения ароматические |  | 2.3.0.123-0008 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Пентафторбензол | 363-72-4 | 2.3.0.90-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Пестициды, в т.ч. хлорсодержащие |  | 2.3.0.124-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные |  | 3.3.20 3.4.16 | МВИ концентрации ПАВ фотометрическим методом Д – 0,2-20 мг/кг П – 25 % |  | М.Т. Дмитриев, Н.И. Казнина и др. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989 г. – С. 356-357 |
| Прометрин (2-метилтио-4,6-бис-(изопропиламино) 1,3,5-триазин) | 60 | 3.1.19 3.2.20 | МВИ концентрации прометрина методом ГЖХ Д – 0,05-25 мг/кг П – 57 % |  | Методика выполнения измерений массовой доли триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии. М.: ГК по Гидрометеорологии, 1989 г. |
| н-Пропилбензол |  | 2.3.0.91-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Ртуть 1) | 120 7439-97-6 | 3.1.20.1 3.2.21.1 3.3.21.1 3.4.17.1 | МВИ концентрации ртути методом ААС Д – 0,015-100 мг/кг П – 20 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 265-268 |
|  |  | 3.1.20.2 3.2.21.2 3.3.21.2 3.4.17.2 | МВИ концентрации ртути фотометрическим методом с дитизоном Д – 1-20 мг/кг П – 25 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 2. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 268-270 |
| Свинец 1) |  | 3.1.21.2 3.2.22.2 3.3.22.2 3.4.18.2 | МВИ концентрации кадмия и свинца методом ААС с пламенной атомизацией Предел обнаружения – 120-200 нг/мл П – 10-15 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 266-269 |
|  |  | 3.1.21.3 3.2.22.3 3.3.22.3 3.4.18.3 | МВИ концентрации кадмия и свинца методом ААС с беспламенной атомизацией Предел обнаружения – 0,25 нг/мл П – 15 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 1. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 270-274 |
| Свинец 2) | 92 7439-92-1 | 3.1.22 3.2.23 3.3.23 | МВИ концентрации подвижного свинца методом ААС Д – 1,0-200 мг/кг П – 23 % |  | Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Ч. 1. Под редакцией С.Г. Малахова. М.: Гидрометеоиздат, 1983 г. – С. 106-111 |
| Сероводород | 117 7783-06-4 | 3.4.19 | МВИ концентрации сероводорода титриметрическим методом Д – 0,32-2300 мг/кг П – 25 % |  | М.Т. Дмитриев, Н.И. Казнина и др. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989 г. – С. 325-326 |
| Симазин (2-хлор-4,6-бис-(этиламино)- 1,3,5-триазин) | 65 122-34-9 | 3.1.23 3.2.24 | МВИ концентрации симазина методом ГЖХ Д – 0,04-10 мг/кг П – 62 % |  | Методика выполнения измерений массовой доли триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии. М.: ГК по Гидрометеорологии, 1989 г. |
| Спирты |  | 2.3.0.125-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Стирол | 100-42-5 | 2.3.0.92-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Стронций-90 | 7440-24-6 | 3.1.24 3.2.25 3.3.25 | МВИ концентрации стронция-90 радиохимическим методом Д – от 0,05 Бк/кг П – 20 % |  | Методические рекомендации по комплексному радиационному контролю объектов жилищно-коммунального хозяйства. (В части отбора проб). Мн.: АНПО «Жилкоммунтехника», 1992 г. Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь. (В части отбора проб). Мн.: 1993 г. Сборник «Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории. М.: Главгидромет СССР, 1989 г. – С. 35-48 Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях. М.: ЦИНАО, 1985 г. – С. 8-22, 30-35, 39-51 Методические указания по определению содержания стронция-90 в пробах почв (С. 35-49) и донных отложений (С. 64-70). М.: 1989 г. |
| Сульфаты |  | 3.1.20.3 3.2.23.3 3.3.15.3 3.4.11.4 | МВИ концентрации сульфатов в темноокрашенных и мутных водных вытяжках гравиметрическим или титриметрическим методом |  | Е.В. Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1970 г. – С. 389-392, 413-414 |
| Сульфаты |  | 1.3.18-0014 | ГОСТ 26426-85. Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке Д – св. 1-3 ммоль/100 г П – ( 10 % Д – ( 3 ммоль/100 г П – ( 5 % | 01.01.1986 | отменен с 01.04.2016 взамен СТБ 2432-2015 |
| Титан 1) |  | 3.3.27 3.4.22 | МВИ концентрации толуола методом ГЖХ Д – 0,01-0,1 мг/кг П – 18 % |  | М.Т. Дмитриев, Н.И. Казнина и др. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989 г. – С. 343-345 |
| 1,1,1,2-Тетрахлор-этан | 630-20-6 | 2.3.0.93-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| 1,1,2,2-Тетрахлор-этан | 79-34-5 | 2.3.0.94-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | 2.3.0.95-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Толуол | 108-88-3 | 2.3.0.96-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,2,4-Триметил-бензол | 95-63-6 | 2.3.0.98-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,3,5-Триметил-бензол | 108-67-8 | 2.3.0.99-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Трифлуралин | 242 | 3.1.26 3.2.27 | МВИ концентрации (-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, N-, N’-ДДТ, N-, N’-ДДЭ, трифлуралина методом ГЖХ Д – 0,05-10 мг/кг П – 40 % |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 245-269 |
| Трихлорацетат натрия (ТХА) | 201 | 3.1.27 3.2.28 | МВИ концентрации ТХА методом ГЖХ Д – 0,02-20 мг/кг П – 29,4 % |  | Методика выполнения измерений массовой доли гербицида трихлорацетата натрия в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии. М.: ГК по Гидрометеорологии, 1990 г. |
| 1,2,3-Трихлор-бензол |  | 2.3.0.100-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| 1,2,3-Трихлор-пропан | 96-18-4 | 2.3.0.101-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Трихлорфтор-метан | 75-69-4 | 2.3.0.102-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | 2.3.0.103-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 1,1,2-Трихлорэтан | 79-00-5 | 2.3.0.104-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Трихлорэтилен | 79-01-6 | 2.3.0.105-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Углеводороды алифатические (в т.ч. галогениро-ванные) |  | 2.3.0.126-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Углеводороды ароматические (в т.ч. галогениро-ванные) |  | 2.3.0.127-0008 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Углеводороды полиаромати-ческие |  | 2.3.0.128-0008 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Углерод четырех-хлористый | 56-23-5 | 2.3.0.115-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Фенолы (в т.ч. нитрофенолы) |  | 2.3.0.129-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Фосфамид (О,О-Диметил-S-(N-метил-карбонилметил) дитиофосфат) | 2 | 3.1.21 3.2.24 | МВИ концентрации фосфорорганического пестицида фосфамида методом ГЖХ |  | Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Ч. 1. Под редакцией С.Г. Малахова. М.: Гидрометеоиздат,1983 г.–С. 49-59 |
| Фтор 3) | 96 | Д.3.3.12 Д.3.4.12 | МВИ концентрации водорастворимого подвижного фтора потенциометрическим методом Д – 2,0-200 мг/кг; П – 25 % |  | Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве № 4433-87. М.: Минздрав СССР, 1988 г. – С. 20-25 |
| Фтор 2) | 94 | Д.3.3.13 Д.3.4.14 | МВИ концентрации подвижного фтора фотометрическим методом Д – 3,0-30 мг/кг П – 25 % |  | Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве № 4433-87. М.: Минздрав СССР, 1988 г. – С. 14-16 |
| Фторбензол | 462-06-6 | 2.3.0.106-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Фториды (общее содержание и водорастворимые подвижные формы) |  | 3.1.28 3.2.29 3.3.283.4.23 | МВИ концентрации фторидов методом ионометрии Д – 2,0-200 мг/кг П – 25 % |  | М.Т. Дмитриев, Н.И. Казнина и др. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989 г. – С. 333-335 Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Ч. 1. Под редакцией С.Г. Малахова. М.: Гидрометеоиздат,1983 г. –С.122-127 |
| Хлорбензол | 108-90-7 | 2.3.0.107-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Хлорвинил |  | 2.3.0.109-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Хлорид-ион |  | 3.1.22.2 3.2.26.2 3.3.17.2 3.4.13.2 | МВИ концентрации хлорид-ионов в темноокрашенных и мутных вытяжках титриметрическим методом по Мору |  | Е.В. Аринушкина. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1970 г. – С. 389-392, 413-414 |
| Хлорметан | 74-87-3 | 2.3.0.110-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| 2-Хлортолуол | 95-49-8 | 2.3.0.111-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| 4-Хлортолуол | 106-43-4 | 2.3.0.112-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Хлорэтан | 75-00-3 | 2.3.0.114-0007 22.10.2008 г. |  |  |  |
| Цезий-137 |  | 3.1.30.1 3.2.31.1 3.3.30.1 | МВИ концентрации цезия-137 на анализаторе импульсов АИ-1024 Д – от 1,6 Бк/кг П – 20 % |  | Сборник «Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории. М.: Главгидромет СССР, 1989 г. – с. 25-34 Методика крупномасштабного агрохимического и радиологического обследования почв, сельскохозяйственных угодий Республики Беларусь. Мн.: 1992 г. – 44 с. Дополнение к методике крупномасштабного агрохимического и радиологического обследования почв, почв пашни, многолетних насаждений и улучшенных сенокосов и пастбищ Беларуси. Ч. 1. Мн.: 1995 г. – 12 с. |
|  |  | 3.1.30.2 3.2.31.2 3.3.30.2 | МВИ концентрации цезия-137 на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором «Canberra» Д – от 2 Бк/кг П – 10 % |  | МИ-2143-91. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения измерений на гамма-спектрометре. М.: НПО «ВНИИФТРИ», 1990 г. |
|  |  | 3.1.30.5 3.2.31.6 3.3.30.5 | МВИ концентрации цезия-137 на спектрометре АМА-03Ф4 Д – от 3,7 Бк/кг П – 20 % |  | Методические рекомендации по комплексному радиационному контролю объектов жилищно-коммунального хозяйства. (В части отбора проб). Мн.: АНПО «Жилкоммунтехника», 1992 г. Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь. (В части отбора проб). Мн.: 1993 г. |
|  |  | 3.1.30.3 3.2.31.3 3.3.30.3 | МВИ концентрации цезия-137 радиохимическим методом Д – от 1 Бк/кг П – до 20 % |  | Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях. М.: ЦИНАО, 1985 г. – С. 24-27, 35-47 |
|  |  | 3.1.30.4 3.2.31.4 3.3.30.4 | МВИ концентрации цезия-137 экспрессным радиометрическим методом по гамма-измерению объемной и удельной активности Д – 20-100 Бк/кг П – 25 % |  | Методические рекомендации по комплексному радиационному контролю объектов жилищно-коммунального хозяйства. (В части отбора проб). Мн.: АНПО «Жилкоммунтехника», 1992 г. Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь. (В части отбора проб). Мн.: 1993 г. Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. М.: 1990 г. |
| Цинк 2) | 93 7440-66-6 | 3.1.31.1 3.2.32.1 3.3.31.1 | МВИ концентрации подвижных меди, никеля и цинка методом ААС Предел обнаружения – 18,4-25 мг/кг |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 275-277 |
| Электропровод-ность удельная |  | 1.3.12-0011 | ГОСТ 26423-85. Почвы. Методы определений удельной электропроводности, рН и плотного остатка водной вытяжки Д – ( 0,3 См/см П – ( 7,5 % Д – ( 0,3 См/см П – ( 5 % | 01.01.1986 | отменен 01.12.2015 |
| Этилбензол | 100-41-4 | 2.3.0.116-0007 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций летучих органических соединений методом газовой хроматографии / масс-спектрометрии с использованием капиллярных колонок. Аналог методов ЕРА 8260 и 5030 4) Предел обнаружения – 0,0005 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 157-177 |
| Эфиры простые |  | 2.3.0.130-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Эфиры сложные фталевой кислоты |  | 2.3.0.131-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |
| Эфиры сложные органофосфорные |  | 2.3.0.132-0008 22.10.2008 г. | Методика выполнения измерений концентраций полулетучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии с капиллярной колонкой. Аналог метода ЕРА 8270 Предел обнаружения – 1 мг/кг | 2000 г. | Разработана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. В трех частях. Ч. 3. 4-е изд., переработанное и дополненное. – Минск, Бел НИЦ «Экология», 2011. – С. 177-200 |