Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за третий квартал 2018 года

1 Атмосферный воздух. Атмосферные осадки

| Наименование определяемого вещества (показателя) | Код | Область применения методики | Регистрационный номер и дата регистрации | Обозначение и наименование методики Характеристика методики (диапазон измерений, точность) | Дата введения в действие | Сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидрокарбонат-ион | - | Атмосферный воздух | 23.08.2018 | МВИ. МН 5762-2017 «Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов в жидких матрицах. Методика выполнения измерений титриметрическим методом» Д - 1,0-200,0 мг/дм3 | 03.03.2017 | Филиал «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |
| Серная кислота | 0322 | Атмосферный воздух | 23.08.2018 | МВИ. МН 5984-2018 «Массовая концентрация аэрозолей серной кислоты и растворимых сульфатов в атмосферном воздухе на фоновых территориях. Методика выполнения измерений турбидиметрическим методом» Д - 0,15-6,00 мкг/м3 | 24.04.2018 | Филиал «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |
| Сульфат-ион | - | Атмосферный воздух | 23.08.2018 | МВИ. МН 5984-2018 «Массовая концентрация аэрозолей серной кислоты и растворимых сульфатов в атмосферном воздухе на фоновых территориях. Методика выполнения измерений турбидиметрическим методом» Д - 0,15-6,00 мкг/м3 | 24.04.2018 | Филиал «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |
| Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно | 2902 | Атмосферный воздух | 23.08. 2018 | МВИ. МН 5973-2018 «Массовая концентрация твердых частиц в атмосферном воздухе на фоновых территориях. Методика выполнения измерений гравиметрическим методом» Д - 0,40-150,00 мкг/м3 | 30.03.2018 | Филиал «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |

2 Выбросы загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников выбросов

| Наименование определяемого вещества (показателя) | Код | Область применения методики | Регистрационный номер и дата регистрации | Обозначение и наименование методики Характеристика методики (диапазон измерений, точность) | Дата введения в действие | Сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калий хлорид (калий хлористый) | 0126 | Выбросы от стационарных источников | 25.07.2018 | МВИ. МН 5947-2018 «Массовая концентрация калия хлористого в выбросах от стационарных источников отделений сушки, грануляции и погрузки СОФ ОАО «Беларуськалий». Методика выполнения измерений гравиметрическим методом» Д – 10-300000 мг/м3 | 02.02.2018 | ОАО "Беларуськалий" |
| Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль) суммарно | 2902 | Выбросы от стационарных источников | 25.07.2018 | МВИ. МН 5988-2018 «Измерение концентрации твердых частиц (пыли) в воздухе промышленных выбросов гравиметрическим методом (при низких концентрациях). Методика выполнения измерений» Д – 5-15 мг/м³ | 15.05.2018 | ООО "Профилаб" |

3 Вода (сточная, поверхностная, подземная)

| Наименование определяемого вещества (показателя) | Код | Область применения методики | Регистрационный номер и дата регистрации | Обозначение и наименование методики Характеристика методики (диапазон измерений, точность) | Дата введения в действие | Сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | - | Для всех типов вод | 01.09.2018 | ГОСТ ISO 10523-2017 «Качество воды. Определение pH» | 01.09.2018 | БелГИСС |
| Гидрокарбонат-ион | - | Поверхностная вода | 23.08.2018 | МВИ. МН 5762-2017 «Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов в жидких матрицах. Методика выполнения измерений титриметрическим методом» Д - 1,0-200,0 мг/дм3 | 03.03.2017 | Филиал "Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" |

7 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества (показателя) | Код | Область применения методики | Регистрационный номер и дата регистрации | Обозначение и наименование методики Характеристика методики (диапазон измерений, точность) | Дата введения в действие | Сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензол | - | Бензин автомобильный | 03.09.2018 | ГОСТ 33898-2016 «Бензины автомобильные. Определение содержания ароматических углеводородов методом газовой хроматографии» Д- 0,1-5,0 % об. | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
|  | - | Бензин автомобильный Бензин авиационный | 03.09.2018 | ГОСТ 33901-2016 «Бензины автомобильные и авиационные. Определение содержания бензола и толуола методом газовой хроматографии» Д- 0,1-5,0 % об. | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
| Зольность | - | Нефть и нефтепродукты | 03.09.2018 | ГОСТ ISO 6245-2016. Нефть и нефтепродукты. Определение содержания золы Д -0,001-0,180% масс. | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
| Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-) | - | Бензин автомобильный | 03.09.2018 | ГОСТ 33898-2016 «Бензины автомобильные. Определение содержания ароматических углеводородов методом газовой хроматографии» Д - 0,5 - 10 % об. | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
| Свинец | - | Бензины | 03.09.2018 | ГОСТ 33899-2016 «Бензин. Определение содержания свинца методами рентгеновской спектроскопии» Д - 0,0026 - 1,321 г Pb/дм3 Методы А, В: Д - 0,026 - 1,321г Pb/дм3 Метод С: Д - 0,0026 - 0,1321 г Pb/дм3 | 01.10.2018 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти" (ОАО "ВНИИ НП") |
| Сера | - | Нефтепродукты | 03.09.2018 | ГОСТ ISO 14596-2016 «Нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны» Д - 0,001- 2,500 % масс. | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
| Сероводород | - | Нефтепродукты | 03.09.2018 | ГОСТ 33911-2016 Топлива нефтяные остаточные. Определение сероводорода в паровой фазе Д - 5-4000 мкмоль/моль | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
| Содержание воды (влага) | - | Нефтепродукты | 03.09.2018 | ГОСТ ISO 3734-2016 «Топлива жидкие остаточные. Определение содержания воды и осадка методом центрифугирования» | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
| Соединение органические кислородо-содержащие (оксигенаты) | - | Бензины | 03.09.2018 | ГОСТ 33900-2016 «Бензин. Определение содержания оксигенатов методом газовой хроматографии с селективным детектированием по кислороду пламенно-ионизационным детектором» Д - 0,1-20% масс. | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
| Толуол | - | Бензин автомобильный | 03.09.2018 | ГОСТ 33898-2016 «Бензины автомобильные. Определение содержания ароматических углеводородов методом газовой хроматографии» Д - 1-15% об. | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
|  | - | Бензин автомобильный Бензин авиационный | 03.09.2018 | ГОСТ 33901-2016 «Бензины автомобильные и авиационные. Определение содержания бензола и толуола методом газовой хроматографии» Д- 2-20 % об. | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
| Углеводороды ароматические | - | Бензин авиационный Топливо для реактивных двигателей Нефтепродукты | 03.09.2018 | ГОСТ 33912-2016 Топливо авиационное и нефтяные дистилляты. Определение типов ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с рефрактометрическим детектором Д - 10-25% масс. (моноароматические углеводороды) Д - 0-7% масс. (диароматические углеводороды) | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
|  | - | Бензин автомобильный | 03.09.2018 | ГОСТ 33898-2016 «Бензины автомобильные. Определение содержания ароматических углеводородов методом газовой хроматографии» Д- 10-80% об. | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
| Фосфор | - | Бензины | 03.09.2018 | ГОСТ 33905-2016 «Бензин. Определение содержания фосфора» Д -0,2-40 мгР/дм3 | 01.10.2018 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти" (ОАО "ВНИИ НП") |
| Хлор | - | Топливо твердое минеральное | 03.09.2018 | ГОСТ ISO/TS 18806-2016 «Топливо твердое минеральное. Определение содержания хлора» | 01.10.2018 | Технический комитет по стандартизации № 6 "Уголь и продукты его переработки" на базе ТОО "Научно-исследовательский центр "Уголь" |
| Этилбензол | - | Бензин автомобильный | 03.09.2018 | ГОСТ 33898-2016 «Бензины автомобильные. Определение содержания ароматических углеводородов методом газовой хроматографии» Д- 0,5-10% об. | 01.10.2018 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |