Раздел 8. Физические воздействия

| Наименование определяемого вещества (показателя) | Номер по CAS определяемого вещества (показателя) | Код определяемого вещества (показателя) | Область применения методики | Метод измерения определяемого вещества (показателя) | Регистрационный номер методики | Обозначение и наименование методики | Характеристика методики (диапазон измерений, точность) | Дата регистрации | Дата введения в действие | Сведения о разработчике | Документ об утверждении методики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активность гамма-излучающих радионуклидов | - | - | Атмосферный воздух | Гамма-спектрометрический | 8.2.0001 | МВИ. МН 5573-2016 «Суммарная альфа-активность, суммарная бета-активность и активность гамма-излучающих радионуклидов в атмосферном воздухе» | Д – 1,0∙10-1 – 1,0∙105 Бк на пробу для гамма-излучающих радионуклидов с энергией 30-3000 кэВ | 14.06.2016 | 25.04.2016 | Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (далее - Белгидромет) | Свидетельство об аттестации № 953/2016 25.04.2016 |  |
| Активность стронция -90 | - | - | Атмосферный воздух ПВ ПЗВ Земли (включая почвы) Донные отложения | Радиохимический | 8.2.0002 | МВИ. МН 5525-2016 «Активность стронция-90 в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почве и донных отложениях радиохимическим методом. Методика выполнения измерений» | Д – 2,0∙10-1 – 3,7∙103 Бк на пробу | 14.06.2016 | 01.04.2016 | Белгидромет | Свидетельство об аттестации № 946/2016 01.04.2016 |  |
| Мощность дозы гамма-излучения | - | - | Атмосферный воздух | Дозиметрический | 8.2.0003 | МВИ. МН 5595-2016 «Мощность дозы гамма-излучения при проведении наблюдений за радиационным состоянием атмосферного воздуха» | Д – 0,01-99,99 мкЗв/ч П - ±30 % Повторяемость -0,02·Нмд+0,04 Воспроизводимость -0,05·Нмд+0,03, Нмд - оцененная мощность дозы гамма-излучения | 14.06.2016 | 26.05.2016 | Белгидромет | Свидетельство об аттестации № 958/2016 26.05.2016 |  |
| Суммарная альфа-активность | - | - | Атмосферный воздух | Радиометрический | 8.2.0001 | МВИ. МН 5573-2016 «Суммарная альфа-активность, суммарная бета-активность и активность гамма-излучающих радионуклидов в атмосферном воздухе» | Д – 1,0∙10-2 – 1,0∙103 Бк на пробу Д - 0,01-0,10 Бк на пробу Повторяемость - 41% Воспроизводимость - 64% Д - 0,10-1,00 Бк на пробу Повторяемость - 26% Воспроизводимость -48% Д - ≥1,00 Бк на пробу Повторяемость - 17% Воспроизводимость - 42% | 14.06.2016 | 25.04.2016 | Белгидромет | Свидетельство об аттестации № 953/2016 25.04.2016 |  |
|  |  |  | ПВ ПЗВ | Радиометрический | 8.1.0004 | СТБ ISO 9696-2010 Качество воды. Измерение общей альфа-активности в питьевой воде. Метод толстослойного источника | - | 01.07.2010 | 01.07.2010 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 февраля 2010 г. № 3 |  |
| Суммарная бета- активность | - | - | Атмосферный воздух | Радиометрический | 8.2.0001 | МВИ. МН 5573-2016 «Суммарная альфа-активность, суммарная бета-активность и активность гамма-излучающих радионуклидов в атмосферном воздухе» | Д – 2,0∙10-1 – 3,7∙103 Бк на пробу Д - 0,2-10 Бк на пробу Повторяемость - 42% Воспроизводимость - 65% Д - ≥10 Бк на пробу Повторяемость - 21% Воспроизводимость - 50% | 14.06.2016 | 25.04.2016 | Белгидромет | Свидетельство об аттестации № 953/2016 25.04.2016 |  |
|  |  |  | ПВ ПЗВ | Радиометрический | 8.1.0005 | СТБ ISO 9697-2016 Качество воды. Общая бета-активность в питьевой воде. Метод толстослойного источника. | Предел повторяемости - 0,58; 2,10; 0,35 (Бк/кг), предел воспроизводимости -0,85; 3,16; 2,31 (Бк/кг) (для контрольного образца (КО) с низкой бета-активностью (12,0 0,3) Бк/кг; высокой бета-активностью (43,7 1,0) Бк/кг; низкой бета-активностью (4,40,1) Бк/кг и высокой альфа-активностью (55,72,0) Бк/кг | 01.06.2017 | 01.06.2017 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 26 октября 2016 г. № 83 |  |

Принятые сокращения:

ПВ – поверхностная вода;

ПЗВ – подземная вода;

Д - диапазон измерений ТНПА, МВИ