Раздел 4. Земли (включая почвы)

| Наименование определяе- мого вещества (показателя) | Номер по CAS определяе-мого вещества (показателя) | Код определяе- мого вещества (показателя) | Область применения методики | Метод измерения определяемого вещества (показателя) | Регистра-ционный номер методики | Обозначение и наименование методики | Характеристика методики (диапазон измерений, точность) | Дата регистрации | Дата введения в действие | Сведения о разработчике | Документ об утверждении методики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0001 | СТБ ИСО 10381-4-2006. Качество почвы. Отбор проб. Часть 4. Руководство по процедуре проведения исследований естественных, близких к естественным и культивируемых систем | - | 01.06.2007 | 01.06.2007 | Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (далее - БелГИСС) | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 28 декабря 2006 года № 65 |  |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0002 | ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб | - | - | 01.07.1984 | Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0003 | ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа | - | - | 01.01.1986 | Министерство высшего и среднего специального образования СССР | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0004 | ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб | - | - | 01.04.1990 | Государственный агропромышленный комитет СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0005 | СТБ 17.13.05-13-2010/ISO 14869-1:2001. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество почвы. Растворение для определения общего содержания элементов. Часть 1. Растворение фтористоводородной и хлорной кислотами | - | 01.01.2011 | 01.01.2011 | Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов (далее - ЦНИИКИВР) | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 18 |  |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0006 | ТКП 17.03-01-2013 Охрана окружающей среды и природопользование. Земли. Правила и порядок определения фонового содержания химических веществ в землях (включая почвы) | - | 01.02.2014 | 01.02.2014 | Институт природопользования НАН Беларуси | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 9-Т | Взамен ТКП 17.03-01-2010 |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0007 | ТКП 17.03-02-2013 Охрана окружающей среды и природопо-льзование. Земли. Правила и порядок определения загрязнения земель (включая почвы) химическими веществами | - | 01.02.2014 | 01.02.2014 | Институт природопользования НАН Беларуси | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 9-Т | Взамен ТКП 17.03-02-2010 |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0008 | ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». | - | 05.01.2017 | 01.11.2016 | ОАО "Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве" (ОАО "ПНИИИС") | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 63 | Взамен ГОСТ 12071-2000 |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0009 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», раздел 12, п.12.6 | - | 06.12.2017 | 01.10.2017 | Республиканское унитарное предприятие «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Минприроды от 18.07.17 №5-Т |  |
| Предварительная подготовка | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0010 | ГОСТ ISO 11464-2015 «Качество почвы. Предварительная подготовка проб для физико-химического анализа» | - | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС") | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | - | 4.1.0011 | ГОСТ ISO 14507-2015 «Качество почвы. Предварительная подготовка проб для определения органических загрязняющих веществ» | - | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС") | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 14 октября 2016 г. № 79 | Взамен СТБ ISO 14507-2007 |
| Азот аммонийный | - | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0020 | СТБ 17.13.05-24-2011 /ISO/TS/ 14256-1:2003. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. качество почвы. Определение нитратов, нитритов и аммония в пробах почвы естественной влажности при экстракции раствором хлорида калия. Часть 1. Ручной (инструментальный) метод | - | 10.04.2012 | 01.01.2012 | Республиканское унитарное предприятие «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 28 декабря 2006 года № 65 |  |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0038 | ГОСТ 26489-85. Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО | Д – 0-10 млн-1, П – ± 15 % Д – св. 10-30 млн-1 П – ± 10 % Д – св. 30 млн-1 П – ± 7,5% | - | 01.07.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  | - | - | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0035 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Азот общий | 7727-37-9 | - | Земли (включая почвы) | Титриметрический Фотометрический | 4.1.0012 | ГОСТ 26107-84. Почвы. Методы определения общего азота | Повторяемость - 0,006+0,08Х Воспроизводимость - 0,07+0,11Х Х - среднее арифметическое значение, % | - | 01.01.1985 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Алюминий | 7429-90-5 | - | Земли (включая почвы) | Атомная абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 50-100 мг/кг Повторяемость–14 % Воспроизводимость – 17 % Д – 100-1000 мг/кг Повторяемость–7,6% Воспроизводимость - 8,5 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,01 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (далее -БелГИМ) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее - Минприроды) | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0016 | ГОСТ 26485-85. Почвы. Определение обменного (подвижного) алюминия по методу ЦИНАО | Д–0-0,12ммоль/100 г, П – ± 30 % Д–св.0,12 ммоль/100г П – ± 7,5 % | - | 01.07.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Анионы: | - | - | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 - 1000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11% Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Ацетаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нитраты | - | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0018 | ГОСТ 26488-85. Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО | Д – 0-5 млн-1, П – ± 20 % Д – св. 5 млн-1, П – ± 7,5 % | - | 01.07.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Ионометрический метод | 4.1.0019 | СТБ 17.13.05-28-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество почвы. Определение нитратов ионометрическим методом» | Д – 2,8-109 мгN/кг Д – до 10 мгN/кг Повторяемость–20% Воспроизводимость – 25 %; Д – свыше 10 мгN/кг, повторяемость–10% Воспроизводимость – 15 % | 01.09.2014 | 01.09.2014 | Институт природопользования НАН Беларуси | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 28 января 2014 г. № 5 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0020 | СТБ 17.13.05-24-2011 /ISO/TS/ 14256-1:2003. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество почвы. Определение нитратов, нитритов и аммония в пробах почвы естественной влажности при экстракции раствором хлорида калия. Часть 1. Ручной (инструментальный) метод | - | 10.04.2012 | 01.01.2012 | Республиканское унитарное предприятие «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 28 декабря 2006 года № 65 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3-10000 вкл. мг/кг Повторяемость –11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Нитриты | - | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0020 | СТБ 17.13.05-24-2011 /ISO/TS/ 14256-1:2003. Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. качество почвы. Определение нитратов, нитритов и аммония в пробах почвы естественной влажности при экстракции раствором хлорида калия. Часть 1. Ручной (инструментальный) метод | - | 10.04.2012 | 01.01.2012 | Республиканское унитарное предприятие «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 28 декабря 2006 года № 65 |  |
| Оксалаты | - | - | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 - 100 вкл.мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Сульфаты | - | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0021 | СТБ 2432-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество почвы. Методы определения сульфат-иона в водной почвенной вытяжке» | Д - св. 480,3 мг/кг Д - св. 480,3-1440,9 мг/кг, повторяемость - 14%. промежуточная прецизионность - 18% Д - св. 1440,9 мг/кг Повторяемость - 4% Промежуточная прецизионность - 8% | 31.03.2016 | 01.04.2016 | Институт природопользования НАН Беларуси | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 7 октября 2015 г. № 47 |  |
|  |  |  | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3- 20000 вкл. мг/кг Д – 3-10 вкл.мг/кг Повторяемость – 20 % Воспроизводимость – 34 % Д – св. 10 - 20000 мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Формиаты | - | - | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 1-500 вкл. мг/кг Повторяемость –11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Фосфаты | - | - | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3-5000 вкл. мг/кг Повторяемость –11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Фториды |  |  | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3- 100 вкл. мг/кг Повторяемость –11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Хлориды | - | - | Земли (включая почвы) | Аргентометрический метод Метод прямой ионометрии Ионометрическое титрование | 4.1.0022 | ГОСТ 26425-85. Почвы. Методы определения ионов хлорида в водной вытяжке | Аргентометрический метод: Д-0-2 ммоль/100г, П-15 % Д–св. 2 ммоль/100 г, П–5% Метод прямой ионометрии: Д–0-0,5 ммоль/100г, П–12% Д–св.0,5ммоль/100г, П–8,5%; Ионометрическое титрование: Д–0-2ммоль/100г, П–15 % Д–2-6 ммоль/100г, П – 8 % Д–св.6 ммоль/100 г, П–5 % | - | 01.01.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0017 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 - 20000 вкл. мг/кг Д – 3-10 вкл. мг/кг Повторяемость – 20 % Воспроизводимость – 34 % Д – св. 10 - 20000 мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Барий | 7440-39-3 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св.0,001 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,01* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Бериллий | 7440-41-6 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,001 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,0025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Бор | 7440-42-8 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,05 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,1* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Ванадий | 7440-62-2 | - | Земли (включая почвы) | Атомно- абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 50-100 мг/кг Повторяемость – 17 % Воспроизводимость – 19% Д – 100-500 мг/кг Повторяемость – 8,0 % Воспроизводимость–9,3% | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,0175* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,010-0,2 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,01 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Вещество органическое | - | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический Гравиметрический | 4.1.0024 | ГОСТ 26213-91. Почвы. Методы определения органического вещества | Д – 0-3%, П – ± 20% Д – св. 3-5%, П – ± 15% Д – св. 5-15%, П – ± 10% | - | 01.07.1993 | Всесоюзное производственно-научное объединение "Союзсельхозхимия" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Висмут | 7440-69-9 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св.0,18 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,425* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Влажность, максимальная гигроскопическая влажность, влажность устойчивого завядания растений | - | - | Земли (включая почвы) | Гравиметрический | 4.1.0025 | ГОСТ 28268-89. Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений | Влажность: Д - 0-10 %, П - ± 7 %; Д - св. 10 %, П - ± 5%; максимальная гигроскопическая влажность: Д – 0-5 %, П – ± 10 %; Д – св. 5 %, П – ± 7 %; влажность устойчивого завядания растений:Д-0-10%, П – ± 10 %; Д – св. 10 %, П – ± 7 % | - | 01.06.1990 | Государственный агропромышленный комитет СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Водородный показатель (рН) водной вытяжки | - | - | Земли (включая почвы) | Электрометри-ческий метод | 4.1.0026 | СТБ 17.13.05-36-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг. Качество почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и сухого остатка водной почвенной вытяжки» | Д - 1-14 ед.рН Повторяемость - 0,1 ед. рН Прецизионность - 0,2 ед. рН | 25.08.2015 | 01.12.2015 | Институт природопользования НАН Беларуси | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 | С отменой на территории ГОСТ 26423-85 |
| Водородный показатель (рН) солевой вытяжки | - | - | Земли (включая почвы) | Потенциометрический метод | 4.1.0027 | ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение её рН по методу ЦИНАО | П - 0,1 ед. рН | - | 01.07.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Вольфрам | 7440-33-7 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,25* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Емкость катионного обмена | - | - | Земли (включая почвы) | Титрование Комплексонометрический Фотометрический Атомно-абсорбционный | 4.1.0028 | ГОСТ 17.4.4.01-84. Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного обмена | П – 20 % | - | 01.04.1985 | Главное управление землепользования и землеустройства Министерства сельского хозяйства СССР | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Железо | 7439-89-6 | - | Земли (включая почвы) | Атомно- абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 50-100 мг/кг Повторяемость – 15 % Воспроизводимость – 18% Д – 100-1000 мг/кг Повторяемость – 7,8 % Воспроизводимость–9,4 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  |  | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,0001-0,0005 мг/кг П – 20 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический Атомно- абсорбционная спектрометрия | 4.1.0029 | ГОСТ 27395-87. Почвы. Метод определения подвижных соединений двух- и трехвалентного железа по Веригиной-Аринушкиной | Д – 0-2 ‰, П – ± 15 % Д – св. 2 ‰ , П – ± 10 % | - | 01.07.1988 | Государственный агропромышленный комитет СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св.0,03 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Зольность | - | - | Земли (включая почвы) | Озоление | 4.1.0030 | ГОСТ 27784-88. Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв | Д – 0-10 %, П – ± 6 % Д – св. 10 %, П – ± 3 % | - | 01.01.1989 | Государственный агропромышленный комитет СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992г. № 3 |  |
| Кадмий | 7440-43-9 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.1.0031 | СТБ ИСО 11047-2006. Качество почвы. Определение содержания кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля и цинка, экстрагированных царской водкой из почвы. Пламенный и электротермический методы атомно-абсорбционной спектрометрии | - | 01.05.2007 | 01.05.2007 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 54 |  |
|  |  |  | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,0005-0,01 мг/кг П – 12 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  |  | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 0,25-5 мг/кг Повторяемость – 9,0 % Воспроизводимость–13,5% Д – 5-25 мг/кг Повторяемость – 4,8% Воспроизводимость –8,0% | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,005* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св.0,01 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Калий | 7440-09-7 | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0032 | ГОСТ 26261-84. Почвы. Методы определений валового фосфора и валового калия | Повторяемость - 0,08+0,17Х Воспроизводимость - 0,05+0,13Х Х-среднее арифметическое значение, % | - | 01.07.1985 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0033 | ГОСТ 26207-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО | Д – 0-120 млн-1 (K2O), П – ± 15% Д – св. 120 млн-1(K2O), П – ± 10 % | - | 01.07.1993 | Всесоюзное производственно-научное объединение "Союзсельхозхимия" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0034 | ГОСТ 26427-85. Почвы. Методы определения натрия и калия в водной вытяжке | П – ± 10 % | - | 01.01.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,02 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,5* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0035 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Кальций | 7440-70-2 | - | Земли (включая почвы) | Комплексонометрический Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.1.0036 | ГОСТ 26428-85. Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке | Комплексонометрический метод: Д-0,5-2 ммоль/100г, П – ± 12,5 %; Д – св. 2-6 ммоль/100 г, П – ± 10 % Д – св. 6 ммоль/100г, П – ±5%, атомно-абсорбцион-ная спектрометрия: Д–0,5-2 ммоль/100 г, П – ± 12,5 %, Д–св.2-6моль/100г,П–±10%, Д–св.6 ммоль/100г, П–±6% | - | 01.01.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0035 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 10000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федераци)я | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Комплексонометрический метод, атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.1.0037 | ГОСТ 26487-85. Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО | Комплексонометрический метод, атомно-абсорбционная спектрометрия: Д – 0-1 ммоль/100 г, П – ± 17 %, Д–св.1-5 ммоль/100 г, П – ± 9 %, Д - св.5 ммоль/100 г, П – ±7,5 % | - | 01.07.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,01* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,03 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Кобальт | 7440-48-4 | - | Земли (включая почвы) | Атомно- абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2,5-25 мг/кг Повторяемость – 8,8 % Воспроизводимость – 12 % Д – 25-200 мг/кг Повторяемость – 5,6 % Воспроизводимость – 8,0 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно- абсорбционная спектрометрия | 4.1.0031 | СТБ ИСО 11047-2006. Качество почвы. Определение содержания кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля и цинка, экстрагированных царской водкой из почвы. Пламенный и электротермический методы атомно-абсорбционной спектрометрии | - | 01.05.2007 | 01.05.2007 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 54 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,04 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Кремний | 7440-21-3 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,09 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,075* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Литий | 7439-93-2 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,17 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,15* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Магний | 7439-95-4 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,002 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Комплексонометрический Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.1.0036 | ГОСТ 26428-85. Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке | Комплексонометрический метод: Д-0,5-2 ммоль/100 г, П – ± 12,5 %; Д – св. 2-6 ммоль/100 г, П – ± 10 % Д – св. 6 ммоль/100 г, П – ±5 % Атомно-абсорбционная спектрометрия: Д – св. 0,3-2 ммоль/100 г, П – ± 10 % Д-св 2 ммоль/10 г, П–± 8% | - | 01.01.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Комплексонометрический метод, атомно-абсорбционная спектрометрия, фотометрический | 4.1.0037 | ГОСТ 26487-85. Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО | Комплексонометрический метод, атомно-абсорбцион-ная спектрометрия: Д-0-0,2 ммоль/100 г, П-20%, Д - св.0,2-2 ммоль/100г, П-± 10%, Д-св.2ммоль/100г, П – ± 7,5% Фотометрический метод: Д-0-5 ммоль/100 г, П-10%, Д-св.5ммоль/100г, П–±7,5% | - | 01.01.1986 | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0035 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 1 - 10000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Марганец | 7439-96-5 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,01* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,002-0,04 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.1.0031 | СТБ ИСО 11047-2006. Качество почвы. Определение содержания кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля и цинка, экстрагированных царской водкой из почвы. Пламенный и электротермический методы атомно-абсорбционной спектрометрии | - | 01.05.2007 | 01.05.2007 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 54 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 40-250 мг/кг Повторяемость – 11,5 % Воспроизводимость–13,7 % Д – 250-2000 мг/кг Повторяемость – 6,4 % Воспроизводимость–8,3% | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,01 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия, фотометрический | 4.1.0039 | ГОСТ 26486-85. Почвы. Определение обменного марганца методами ЦИНАО | Д – 0-7 млн-1, П – ± 15 % Д – св. 7 млн-1, П – ± 10 % | - | 01.07.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Массовая доля сухого вещества | - | - | Земли (включая почвы) | Гравиметрический метод | 4.1.0040 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 Качество почвы. Определение массовой доли сухого вещества и массового отношения влаги гравиметрическим методом | Воздушно-сухая почва: Д - 0-96%, повторяемость -0,5 % среднего значения; Д - св. 96%, повторяемость - 0,2 абс. % вес. Почвы полевой влажности: Д - 0-30%, повторяемость - 1,5 абс. % вес.; Д - св. 30%, повторяемость - 5 % среднего значения | 01.03.2014 | 01.03.2014 | Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 39 |  |
| Массовое отношение влаги | - | - | Земли (включая почвы) | Гравиметрический метод | 4.1.0040 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 Качество почвы. Определение массовой доли сухого вещества и массового отношения влаги гравиметрическим методом | Воздушно-сухая почва: Д - 0-4%, повторяемость - 0,2 абс. % вес.; Д - св. 4%, повторяемость - 0,5 % среднего значения Почвы полевой влажности: Д - 0-30%, повторяемость - 1,5 абс. % вес.; Д - св. 30%, повторяемость - 5 % среднего значения | 01.03.2014 | 01.03.2014 | Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| Медь | 7440-50-6 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.1.0031 | СТБ ИСО 11047-2006. Качество почвы. Определение содержания кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля и цинка, экстрагированных царской водкой из почвы. Пламенный и электротермический методы атомно-абсорбционной спектрометрии | - | 01.05.2007 | 01.05.2007 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 54 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 13 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 1,5-5 мг/кг Повторяемость – 13 % Воспроизводимость – 16 %; Д – 5-250 мг/кг Повторяемость– 6,3% Воспроизводимость – 9,4 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,03 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Молибден | 7439-98-7 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 5-25 мг/кг Повторяемость – 21 % Воспроизводимость – 25 % Д – 25-250 мг/кг Повторяемость – 9,0 % Воспроизводимость – 11 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 13 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,02 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Мышьяк | 7440-38-2 | - | Земли (включая почвы) | Атомно- абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 1-5 мг/кг Повторяемость – 12 % Воспроизводимость – 15 % Д – 5-250 мг/кг Повторяемость – 6,0 % Воспроизводимость – 8,5 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 23.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 20 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,125* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св.0,01 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Натрий | 7440-23-5 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,06 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,5* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0034 | ГОСТ 26427-85. Почвы. Методы определения натрия и калия в водной вытяжке | П – ±7,5% | - | 01.01.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0041 | ГОСТ 26950-86. Почвы. Метод определения обменного натрия | Д – 0-1 ммоль/100 г П – ± 0,1 ммоль/100 г Д – св.1-3 ммоль/100 г П – ±0,5 ммоль/100 г Д – св. 3 ммоль/100 г П – ± 0,8 ммоль/100 г | - | 01.07.1987 | Государственный агропромышленный комитет СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  |  | Земли (включая почвы) | Метод капиллярного электрофореза | 4.3.0035 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д -2 -20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Нефтепродукты | - | - | Земли (включая почвы) | Флуориметрический метод | 4.3.0042 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд.2012 Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | Д - 5-20000 мг/кг Д - 5 - 250 вкл. мг/кг Повторяемость - 9% Воспроизводимость - 13%; Д - св. 250-20000 вкл. мг/кг Повторяемость - 6% Воспроизводимость - 9% | 04.08.2016 | 31.05.2016 | ООО «ЛЮМЭКС» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 05-2016 от 31.05.2016 г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) | Взамен М 03-03-2007 Применение возможно с валидацией методики |
| Никель | 7440-02-0 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 20 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.1.0031 | СТБ ИСО 11047-2006. Качество почвы. Определение содержания кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля и цинка, экстрагированных царской водкой из почвы. Пламенный и электротермический методы атомно-абсорбционной спектрометрии | - | 01.05.2007 | 01.05.2007 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 54 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2-50 мг/кг Повторяемость – 13 % Воспроизводимость-18,4 % Д – 50-250 мг/кг Повторяемость – 8,5 % Воспроизводимость – 9,6 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,015 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Нитрил акриловой кислоты | 107-13-1 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.2.0043 | МВИ. МН 1819-2002. Методика выполнения измерений концентрации нитрила акриловой кислоты в почве методом газовой хроматографии | Д – 0,2-3,0 мг/кг П – 28 % | 05.12.2002 | 05.12.2002 | Государственное предприятие "НПЦ ЛОТИОС" | Свидетельство об аттестации № 264/2002 05.12.2002 |  |
| Олово | 7440-31-5 | - | Земли (включая почвы) | Атомно- абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2-50 мг/кг Повторяемость – 14,3 % Воспроизводимость–16,3 % Д – 50-250 мг/кг Повторяемость – 6,4 % Воспроизводимость – 9,1 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 1,5* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,6 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Полихлорированные бифенилы (ПХБ): | 7012-37 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св.1,5 мкг/кг | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| ПХБ-28 (ПХД-28, 2,4,4ˡ-трихлор- бифенил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0045 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» (далее - РЦАК) | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
| ПХБ-52 (ПХД-52, 2,2ˡ,5,5ˡ-тетрахлор- бифенил) | 35693-99-3 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св.1,0 мкг/кг Повторяемость - 9% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0045 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлориро-ванных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
| ПХБ-101 (ПХД-101, 2,2ˡ,4,5,5ˡ-пентахлор- бифенил) | 37680-73-2 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,4 мкг/кг Повторяемость - 7% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0045 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
| ПХБ-118 (ПХД-118, 2,3ˡ,4,4ˡ,5-пентахлор- бифенил) | 31508-00-6 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,5 мкг/кг Повторяемость - 10% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0045 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлориро-ванных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
| ПХБ-138 (ПХД-138, 2,2ˡ,3,4,4ˡ,5-гексахлор- бифенил) | 3506-28-2 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,3 мкг/кг Повторяемость - 4% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0045 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлориро-ванных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
| ПХБ-153 (ПХД-153, 2,2ˡ,4,4ˡ,5,5ˡ-гексахлор- бифенил) | 35065-27-1 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,2 мкг/кг Повторяемость - 10% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0045 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
| ПХБ-180 (ПХД-180, 2,2ˡ,3,4,4ˡ,5,5ˡ-гептахлор- бифенил) | 35065-29-3 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,3 мкг/кг Повторяемость - 5% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0045 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
| Полициклические аромати-ческие углеводороды (ПАУ): | 120-12-7 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Антрацен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аценафтен | 83-32-9 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Аценафтилен | - | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Бенз(а)антрацен | 56-55-3 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Бенз(g,h,i)пери-лен | 191-24-2 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Бенз(а)пирен | 50-32-8 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Бензо(b)флуоран-тен | 205-99-2 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Бензо(k)флуоран-тен | 207-08-9 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Дибензо(a,h)-антрацен | 53-70-3 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Индено(1,2,3-c,d)-пирен | 193-39-5 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Нафталин | 91-20-3 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Пирен | 129-00-0 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Фенантрен | 85-01-8 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Флуорантен | 206-44-0 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Флуорен | 86-73-7 | - | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Хризен | 218-01-9 |  | Земли (включая почвы) | Высокоэф- фективная жидкостная хроматография | 4.1.0046 | СТБ ИСО 13877-2005. Качество почвы. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | Д - св. 0,1 мг/кг (для ультрафиолетового детектирования) Д - св. 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектирования) | 01.05.2006 | 01.05.2006 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 27 октября 2005 г. № 48 |  |
| Ртуть | 7439-97-6 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.2.0047 | МВИ. МН 1138-99. Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров | Д – св. 0,01 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 99/99 25.11.1999 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,1 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Рубидий | 7440-17-7 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,1 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Свинец | 7439-92-1 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,125* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопияя | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.1.0031 | СТБ ИСО 11047-2006. Качество почвы. Определение содержания кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля и цинка, экстрагированных царской водкой из почвы. Пламенный и электротермический методы атомно-абсорбционной спектрометрии | - | 01.05.2007 | 01.05.2007 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 54 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 3-10 мг/кг Повторяемость – 15 % Воспроизводимость – 17 % Д – 10-500 мг/кг Повторяемость – 8,6 % Воспроизводимость–10,6 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,04 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Селен | 7782-49-2 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопияя | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 0,1-0,5 мг/кг Повторяемость – 18 % Воспроизводимость – 21 % Д – 0,5-20 мг/кг Повторяемость – 6,0 % Воспроизводимость – 8,0 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,175* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св.0,08 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Сера | 7704-34-9 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св.0,4 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,325* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0048 | ГОСТ 26490-85. Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО | Д - 0-2,5 млн-1 П - 25% Д - св.2,5 -5 млн-1 П - 10% Д - св.5 млн-1 П - 7,5% | - | 01.07.1986 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Серебро | 7440-22-4 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,04 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,1* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Стронций | 7440-24-6 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,001 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,0025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Сурьма | 7440-36-0 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2-10 мг/кг Повторяемость – 17 % Воспроизводимость – 21 % Д – 10-100 мг/кг Повторяемость – 8 % Воспроизводимость – 10 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,02-0,3 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,1* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  |  | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,18 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Сухой остаток водной вытяжки | - | - | Земли (включая почвы) | Фильтрование | 4.1.0026 | СТБ 17.13.05-36-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг. Качество почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и сухого остатка водной почвенной вытяжки» | Д - св. 0,1-0,3% Повторяемость - 20% Воспроизводимость - 25%; Д - св. 0,3-1% Повторяемость - 8% Воспроизводимость - 10%; Д - св. 1%, повторяемость - 5%; Воспроизводимость-7% | 01.09.2015 | 01.12.2015 | Институт природопользования НАН Беларуси | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 | С отменой на территории ГОСТ 26423-85 |
| Таллий | 7440-28-0 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,2 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Титан | 7440-32-6 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,015 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Углеводороды С10–С40 | - | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0049 | СТБ 17.13.05-21-2011/ISO 16703:2004. Качество почвы. Определение содержания углеводородов в диапазоне С10-С40 методом газовой хроматографии | Д- 100-10000 мг/кг | 10.04.2012 | 01.07.2011 | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр гигиены» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 31 января 2011 г. № 5 |  |
| Удельная электрическая проводимость водной вытяжки | - | - | Земли (включая почвы) | Электрометрический | 4.1.0026 | СТБ 17.13.05-36-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг. Качество почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и сухого остатка водной почвенной вытяжки» | Д - св. 0-0,3 мСм/см Повторяемость - 11% Прецизионность - 11% Д - св. 0,3 мСм/см Повторяемость - 6% Прецизионность - 7% | 25.08.2015 | 01.12.2015 | Институт природопользования НАН Беларуси | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 | С отменой на территории ГОСТ 26423-85 |
| Фосфор | 7723-14-0 | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0032 | ГОСТ 26261-84. Почвы. Методы определений валового фосфора и валового калия | Повторяемость - 0,005+0,1Х Воспроизводимость - 0,007+0,14Х Х-среднее арифметическое значение, % | - | 01.07.1985 | Министерство сельского хозяйства СССР | Постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,225* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св. 0,1 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0033 | ГОСТ 26207-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО | Д – 0-30 млн-1 (P2O5), П – 20 % Д – св.30 млн-1 (P2O5), П – 15 % | - | 01.07.1993 | Всесоюзное производственно-научное объединение "Союзсельхозхимия" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Фотометрический | 4.1.0050 | ГОСТ 26211-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора по методу Аррениуса в модификации ВИУА | Д – 0-10 млн-1 (P2O5), П – 30 % Д – св.10 млн-1 (P2O5), П – 20 % |  | 01.07.1993 | Всесоюзное производственно-научное объединение "Союзсельхозхимия" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Хлорорганические пестициды (ХОП): | 309-00-2 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,5 мкг/кг Повторяемость - 8% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| Алдрин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гексахлорбензол | 118-74-1 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,5 мкг/кг Повторяемость - 7% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| α-Гексахлор- циклогексан (α-ГХЦГ) | 319-84-6 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,23 мкг/кг Повторяемость - 12% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| β-Гексахлор- циклогексан (β-ГХЦГ) | 319-85-7 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,24 мкг/кг Повторяемость - 12% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| ɣ-Гексахлор- циклогексан (ɣ-ГХЦГ, линдан) | 58-89-9 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,24 мкг/кг Повторяемость - 11% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| Гептахлор | 76-44-8 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,51 мкг/кг Повторяемость - 13% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| Гептахлор эпоксид (экзо-, цис- или а-изомер) | 28044-83-9 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,3 мкг/кг Повторяемость - 7% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| Гептахлор эпоксид (эндо-, транс- или b-изомер) | 1024-57-3 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,3 мкг/кг Повторяемость - 7% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| Диэлдрин | 60-57-1 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,2 мкг/кг Повторяемость - 9% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| о,р’-ДДД (1,1-дихлоро-2-(2-хлор-фенил) -2-(4-хлорфенил) этан)) | 53-19-0 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,14 мкг/кг Повторяемость - 9% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| р,р’-ДДД (1,1-дихлоро-2,2-бис-(4-хлорфенил) этан)) | 72-54-8 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,15 мкг/кг Повторяемость - 6% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| о,р’-ДДЕ (1,1-дихлоро-2-(2-хлор-фенил 1) -2-(4-хлорфенил) этилен) | 3424-82-6 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,13 мкг/кг Повторяемость - 11% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| р,р’-ДДЕ (1,1-дихлоро-2,2-бис- (4-хлорфенил) этилен) | 72-55-9 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,10 мкг/кг Повторяемость - 12% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| р,р’-ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис-(4-хлорфенил) этан) | 50-29-3 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,2 мкг/кг Повторяемость - 34% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| о,р’-ДДТ (1,1,1-трихлоро-2-(2-хлорфенил) -2-(4-хлорфенил) этан) | 789-02-6 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,3 мкг/кг Повторяемость - 34% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| α-Эндосульфан | 959-98-7 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,39 мкг/кг Повторяемость - 7% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| Эндрин | 72-20-8 | - | Земли (включая почвы) | Газовая хроматография | 4.1.0044 | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Качество почвы. Определение содержания хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором | Д – св. 0,3 мкг/кг Повторяемость - 14% | 01.03.2014 | 01.03.2014 | ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 38 |  |
| Хром | 7440-47-3 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мкг/дм3 П – 12 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомной абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 3-50 мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость–18 % Д – 50-500 мг/кг Повторяемость – 8,2 % Воспроизводимость –10% | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомной абсорбционная спектрометрия | 4.1.0031 | СТБ ИСО 11047-2006. Качество почвы. Определение содержания кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля и цинка, экстрагированных царской водкой из почвы. Пламенный и электротермический методы атомно-абсорбционной спектрометрии | - | 01.05.2007 | 01.05.2007 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 54 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св.0,01 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Цинк | 7440-66-6 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-абсорбционная спектроскопия | 4.2.0023 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-абсорбционной спектроскопии | Д – 0,0005-0,005 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 25.11.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно- абсорбционная спектрометрия | 4.2.0013 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 10-1000 мг/кг Повторяемость – 9,6 % Воспроизводимость – 13,8 | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно- абсорбционная спектрометрия | 4.1.0031 | СТБ ИСО 11047-2006. Качество почвы. Определение содержания кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, марганца, никеля и цинка, экстрагированных царской водкой из почвы. Пламенный и электротермический методы атомно-абсорбционной спектрометрии | - | 01.05.2007 | 01.05.2007 | БелГИМ | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 54 |  |
|  |  | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0014 | ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)» | Д – св.0,003 мг/кг | 30.03.2017 | 01.04.2017 | ГНУ "ВНИИСХРАЭ" Россельхозакадемии | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 1 апреля 2016 г. № 27 |  |
| Цирконий | 7440-67-7 | - | Земли (включая почвы) | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 4.1.0015 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,0075* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |

Принятые сокращения:

Д - диапазон измерений ТНПА, МВИ;

П - погрешность метода измерений