Раздел 6. Отходы

| Наименование определяемого вещества (показателя) | Номер по CAS определяемого вещества (показателя) | Код определяемого вещества (показателя) | Область применения методики | Метод измерения определяемого вещества (показателя) | Регистрационный номер методики | Обозначение и наименование методики | Характеристика методики (диапазон измерений, точность) | Дата регистрации | Дата введения в действие | Сведения о разработчике | Документ об утверждении методики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб | - | - | Отходы | - | 6.1.0001 | СТБ CEN/TR 15310-1-2018 «Охрана окружающей среды и при-родопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 1. Руководство по выбору и применению критериев отбора проб при различных условиях» | - | 09.04.2018 | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь №5 от 05.02.2018 |  |
|  | - | - | Отходы | - | 6.1.0002 | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 «Охрана окружающей среды и при-родопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 2. Руководство по методам отбора проб» | - | 09.04.2018 | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь №5 от 05.02.2018 |  |
|  | - | - | Отходы | - | 6.1.0003 | СТБ CEN/TR 15310-3-2018 «Охрана окружающей среды и при-родопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 3. Руководство по процедурам отбора подпроб в полевых условиях» | - | 09.04.2018 | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь №5 от 05.02.2018 |  |
|  | - | - | Отходы | - | 6.1.0004 | СТБ CEN/TR 15310-5-2018 «Охрана окружающей среды и при-родопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Отбор проб отходов. Часть 5. Руководство по процессу определения плана отбора проб» | - | 09.04.2018 | 01.07.2018 | РУП «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь №5 от 05.02.2018 |  |
|  | - | - | Отходы | - | 6.1.0005 | ГОСТ IEC 60475-2014 "Жидкости изоляционные. Отбор проб" | - | 01.06.2017 | 01.06.2017 | ФГУП "ВНИ центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ" (далее - ФГУП "ВНИЦСМВ") | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 15 июня 2016 г. № 42 |  |
| Азот аммонийный | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0006 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, РФ | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Алюминий | 7429-90-5 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (далее -БелГИМ) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее - Минприроды) | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  |  | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 50-100 мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 17 % Д – 100-1000 мг/кг Повторяемость – 7,6 % Воспроизводимость – 8,5 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Анионы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетаты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 - 1000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Нитраты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3- 10000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Оксалаты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3- 100 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Сульфаты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 - 20000 вкл. мг/кг Д - 3 - 10 вкл. мг/кг Повторяемость – 20 % Воспроизводимость –34 % Д - св.10 - 20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Формиаты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 1 - 500 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Фосфаты | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 - 5000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Фториды | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 1 - 100 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Хлориды | - | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0009 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат-ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 3 -20000 вкл. мг/кг Д - 3 -10 вкл. мг/кг Повторяемость – 20 % Воспроизводимость –34 % Д - 10 - 20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 11 % Воспроизводимость – 21 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Барий | 7440-39-3 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,01* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Бериллий | 7440-41-7 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,0025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Бор | 7440-42-8 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,1* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Ванадий | 7440-62-2 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,01-0,2 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 от 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 50-100 мг/кг Повторяемость – 17 % Воспроизводимость – 19 % Д – 100-500 мг/кг Повторяемость – 8,0 % Воспроизводимость – 9,3 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,0175* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Висмут | 7440-69-9 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,425* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Вольфрам | 7440-33-7 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,25* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Железо | 7439-89-6 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,1-0,5 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 50-100 мг/кг Повторяемость – 15 % Воспроизводимость – 18 % Д – 100-1000 мг/кг Повторяемость – 7,8 % Воспроизводимость – 9,4 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Кадмий | 7440-43-9 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,0005-0,01 мг/кг П – 12 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,005* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 0,25-5 мг/кг Повторяемость – 9,0 % Воспроизводимость – 13,5 % Д – 5-25 мг/кг Повторяемость – 4,8 % Воспроизводимость – 8,0 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Отходы | Инверсионная вольтамперометрия | 6.3.0020 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 (МУ 31-11/05) «Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА» | Д – 0,10-20 вкл. мг/кг Повторяемость – 12 % Воспроизводимость–15 % | 14.12.2021 | 02.11.2005 | ООО НПП «Томьаналит» | Информационный ресурс (официальный сайт Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений), раздел «Аттестованные методики (методы) измерений» |  |
| Калий | 7440-09-7 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,5* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0006 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 20000 вкл.мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Кальций | 7440-70-2 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,01* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0006 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 10000 вкл.мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Кобальт | 7440-48-4 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2,5-25 мг/кг Повторяемость – 8,8 % Воспроизводимость – 12 % Д – 25-200 мг/кг Повторяемость – 5,6 % Воспроизводимость – 8,0 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Кремний | 7440-21-3 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,075* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Литий | 7439-93-2 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,15* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Магний | 7439-95-4 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0006 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 1- 10000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Марганец | 7439-96-5 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,002-0,04 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 г. | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,01* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 40-250 мг/кг Повторяемость – 11,5 % Воспроизводимость – 13,7 % Д – 250-2000 мг/кг Повторяемость – 6,4 % Воспроизводимость – 8,3 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Отходы | Инверсионная вольтамперометрия | 6.3.0020 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 (МУ 31-11/05) «Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА» | Д – 50-3000 вкл. мг/кг Повторяемость – 12 % Воспроизводимость–14 % | 14.12.2021 | 02.11.2005 | ООО НПП «Томьаналит» | Информационный ресурс (официальный сайт Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений), раздел «Аттестованные методики (методы) измерений» |  |
| Медь | 7440-50-8 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 13 % | 24.12.1999 г. | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 1,5-5 мг/кг Повторяемость – 13 % Воспроизводимость – 16 % Д – 5-250 мг/кг Повторяемость – 6,3 % Воспроизводимость – 9,4 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Отходы | Инверсионная вольтамперометрия | 6.3.0020 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 (МУ 31-11/05) «Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА» | Д – 1,0-100 вкл. мг/кг Повторяемость – 12 % Воспроизводимость–15 % | 14.12.2021 | 02.11.2005 | ООО НПП «Томьаналит» | Информационный ресурс (официальный сайт Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений), раздел «Аттестованные методики (методы) измерений» |  |
| Молибден | 7439-98-7 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,003-0,06 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 5-25 мг/кг Повторяемость – 21 % Воспроизводимость – 25 % Д – 25-250 мг/кг Повторяемость – 9,0 % Воспроизводимость – 11 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Мышьяк | 7440-38-2 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 20 % | 24.12.1999 г. | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,125* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 1-5 мг/кг Повторяемость – 12 % Воспроизводимость – 15 % Д – 5-250 мг/кг Повторяемость – 6,0 % Воспроизводимость – 8,5 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Отходы | Инверсионная вольтамперометрия | 6.3.0020 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 (МУ 31-11/05) «Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА» | Д – 0,10-40 вкл. мг/кг Повторяемость – 12 % Воспроизводимость–15 % | 14.12.2021 | 02.11.2005 | ООО НПП «Томьаналит» | Информационный ресурс (официальный сайт Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений), раздел «Аттестованные методики (методы) измерений» |  |
| Натрий | 7440-23-5 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,5* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Метод капиллярного электрофореза | 6.3.0006 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011) «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в почвах, грунтах, глинах, торфе, осадках сточных вод, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» | Д - 2 - 20000 вкл. мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 22 % | 13.09.2017 | 23.06.2017 | ООО «Люмэкс-маркетинг» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТГ Госстандарта по метрологии №06-2017 от 23.06.2017г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) |  |
| Нефтепродукты | - | - | Отходы | Флуориметрический | 6.3.0019 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд.2012 Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | Д - 5-20000 мг/кг Д - 5 - 250 вкл. мг/кг Повторяемость - 9% Воспроизводимость - 13%; Д - св. 250-20000 вкл. мг/кг Повторяемость - 6% Воспроизводимость - 9% | 04.08.2016 | 31.05.2016 | ООО «ЛЮМЭКС» (Российская Федерация) | Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 05-2016 от 31.05.2016 г. (признана действующей на территории Республики Беларусь) | Взамен М 03-03-2007 Применение возможно с валидацией методики |
| Никель | 7440-02-0 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 20 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,05* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2-50 мг/кг Повторяемость – 13 % Воспроизводимость – 18,4 % Д – 50-250 мг/кг Повторяемость – 8,5 % Воспроизводимость – 9,6 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Олово | 7440-31-5 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 г. | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 1,5* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2-50 мг/кг Повторяемость – 14,3 % Воспроизводимость – 16,3 % Д – 50-250 мг/кг Повторяемость – 6,4 % Воспроизводимость – 9,1 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Полихлорированные бифенилы (ПХБ) суммарно, в т.ч.: | 1336-36-3 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИ центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ" ( далее - ФГУП "ВНИЦСМВ") | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0012 | ГОСТ EN 12766-2-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 2. Определение содержания PCB» | Метод А: ПО - 8 мг/кг Метод В: ПО - 4 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0013 | ГОСТ EN 12766-3-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCТ) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 25 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-18 (ПХД-18, 2,2ˡ,5-трихлор- бифенил | 37680-65-2 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-28 (ПХД-28, 2,4,4ˡ-трихлор- бифенил) | 7012-37 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | Государственное учреждение "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" (далее - РЦАК) | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-30 (ПХД-30, 2,4,6-трихлор- бифенил) | 35693-92-6 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-31 (ПХД-31, 2,4ˡ,5-трихлор- бифенил) | 16606-02-3 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-44 (ПХД-44, 2,2ˡ,3,5ˡ-тетрахлор- бифенил) | 41464-39-5 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-52 (ПХД-52, 2,2ˡ,5,5ˡ-тетрахлор- бифенил) | 35693-99-3 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлориро-ванных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-101 (ПХД-101, 2,2ˡ,4,5,5ˡ-пентахлор- бифенил) | 37680-73-2 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | ДИ - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-118 (ПХД-118, 2,3ˡ,4,4ˡ,5-пентахлор- бифенил) | 31508-00-6 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлориро-ванных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-138 (ПХД-138, 2,2ˡ,3,4,4ˡ,5-гексахлор- бифенил) | 3506-28-2 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлориро-ванных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-149 (ПХД-149, 2,2ˡ,3,4ˡ,5ˡ,6-гексахлор- бифенил) | 38380-04-0 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-153 (ПХД-153, 2,2ˡ,4,4ˡ,5,5ˡ-гексахлор- бифенил) | 35065-27-1 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-170 (ПХД-170, 2,2ˡ,3,3ˡ,4,4ˡ,5-гептахлор- бифенил) | 35065-30-6 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| ПХБ-180 (ПХД-180, 2,2ˡ,3,4,4ˡ,5,5ˡ-гептахлор- бифенил) | 35065-29-3 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0015 | СТБ 17.13.05-41-2015/ ЕN 15308:2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс-спектрометрическим детектированием | Д - св. 0,01 мг/кг | 25.08.2015 | 01.12.2015 | РЦАК | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 25 мая 2015 г. № 29 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-194 (ПХД-194, 2,2ˡ,3,3ˡ,4,4ˡ,5,5ˡ-октахлор- бифенил) | 35694-08-7 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| ПХБ-209 (ПХД-209, 2,2ˡ,3,3ˡ,4,4ˡ,5,5ˡ,6,6ˡ-декахлор- бифенил) | 2051-24-3 | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0014 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 0,2 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
|  |  | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0011 | ГОСТ IEC 61619-2014 «Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (РСВ) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке» | Д - св. 0,1 мг/кг | 06.01.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 69 |  |
| Плихлорированные бензилтолуолы | - | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0013 | ГОСТ EN 12766-3-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCТ) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 5 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| Плихлорированные терфенилы | - | - | Отходы | Газовая хроматография | 6.1.0013 | ГОСТ EN 12766-3-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCТ) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | ПО - 10 мг/кг | 10.07.2017 | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 37 |  |
| Ртуть | 7439-97-6 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0016 | МВИ. МН 1138-99. Методика выполнения измерений концентрации ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии холодных паров | Д – св. 0,01 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 99/99 25.11.1999 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимальобъема |
|  |  | - | Отходы | Техника холодного пара Беспламенная атомная абсорбция с термическим разложением проб Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0017 | СТБ ГОСТ Р 51768-2003. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методика определения ртути в ртутьсодержащих отходах. Общие требования. | Техника холодного пара: ДИ - 0,00002- 0,01 %; Беспламенная атомная абсорбция с термическим разложением проб: ДИ - 0,000002 до 0,001 %; Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой: ДИ - 0,01 % и более | 28.04.2003 | 28.04.2003 | Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 28 апреля 2003 г. № 22 |  |
|  |  | - | Отходы | Инверсионная вольтамперометрия | 6.3.0020 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 (МУ 31-11/05) «Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА» | Д – 0,10-30 вкл. мг/кг Повторяемость – 12 % Воспроизводимость–15 % | 14.12.2021 | 02.11.2005 | ООО НПП «Томьаналит» | Информационный ресурс (официальный сайт Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений), раздел «Аттестованные методики (методы) измерений» |  |
| Свинец | 7439-92-1 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 г. | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,125* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 3-10 мг/кг Повторяемость – 15 % Воспроизводимость – 17 % Д – 10-500 мг/кг Повторяемость – 8,6 % Воспроизводимость – 10,6 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Отходы | Инверсионная вольтамперометрия | 6.3.0020 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 (МУ 31-11/05) «Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА» | Д – 0,5-60 вкл. мг/кг Повторяемость – 12 % Воспроизводимость–15 % | 14.12.2021 | 02.11.2005 | ООО НПП «Томьаналит» | Информационный ресурс (официальный сайт Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений), раздел «Аттестованные методики (методы) измерений» |  |
| Селен | 7782-49-2 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,175* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 0,1-0,5 мг/кг Повторяемость – 18 % Воспроизводимость – 21 % Д – 0,5-20 мг/кг Повторяемость – 6,0 % Воспроизводимость – 8,0 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Сера | 7704-34-9 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,325* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Серебро | 7440-22-4 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,1* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Стронций | 7440-24-6 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,0025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Сурьма | 7440-36-0 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,02-0,3 мг/кг П – 10 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,1* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 2-10 мг/кг Повторяемость – 17 % Воспроизводимость – 21 % Д – 10-100 мг/кг Повторяемость – 8 % Воспроизводимость – 10 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Титан | 7440-32-6 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Устойчивость химическая | - | - | Отходы | Выщелачивание | 6.1.0018 | ГОСТ 29114-91. Отходы радиоактивные. Метод измерения химической устойчивости отвержденных радиоактивных отходов посредством длительного выщелачивания | Д – 0,01-1 мг/кг | - | 01.01.1993 | - | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 |  |
| Фосфор | 7723-14-0 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,225* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
| Хром | 218-01-9 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,005-0,1 мг/кг П – 12 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 от 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св.0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 3-50 мг/кг Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 18 % Д – 50-500 мг/кг Повторяемость – 8,2 % Воспроизводимость – 10 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
| Цинк | 7440-66-6 | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0010 | МВИ. МН 1137-99. Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом атомно-адсорбционной спектроскопии | Д – 0,0005-0,005 мг/кг П – 15 % | 24.12.1999 | 10.12.1999 | Минприроды | Свидетельство об аттестации № 98/99 от 25.11.1999 |  |
|  |  | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,025* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |
|  |  | - | Отходы | Атомно-абсорбционная спектрометрия | 6.2.0008 | МВИ. МН 3369-2010. Методика выполнения измерений содержания металлов в жидких и твердых матрицах методом атомной абсорбционной спектрометрии | Д – 10-1000 мг/кг Повторяемость – 9,6 % Воспроизводимость – 13,8 % | 21.04.2010 | 17.04.2010 | ЦНИИКИВР | Свидетельство об аттестации № 575/2010 17.04.2010 |  |
|  |  | - | Отходы | Инверсионная вольтамперометрия | 6.3.0020 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 (МУ 31-11/05) «Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА» | Д – 1,0-100 вкл. мг/кг Повторяемость – 12 % Воспроизводимость–15 % | 14.12.2021 | 02.11.2005 | ООО НПП «Томьаналит» | Информационный ресурс (официальный сайт Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений), раздел «Аттестованные методики (методы) измерений» |  |
| Цирконий | 7440-67-7 | - | Отходы | Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой | 6.1.0007 | СТБ ИСО 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) МПр. МН 09-2002. Методика выполнения пробоподготовки твердых матриц для определения в них 33-х элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | Д – св. 0,0075* мг/кг | 22.03.2012 24.12.2002 | 01.07.2011 13.12.2002 | БелГИМ Минприроды | Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2 Экспертное метрологическое заключение от 13.12.2002 | *рассчитан с учетом максимальной навески пробы и минимального объема |

Принятые сокращения:

Д - диапазон измерений ТНПА, МВИ;

П - погрешность метода измерений;

ПО - предел обнаружения